Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Технический регламент

о безопасности рекламных конструкций

и их территориального размещения

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели Технического регламента

Настоящий Технический регламент устанавливает минимально необходимые требования по обеспечению защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества при проектировании, производстве, размещении, монтаже, эксплуатации и утилизации рекламных конструкций на территории Российской Федерации.

Статья 2. Сфера применения Технического регламента

1. Настоящий Технический регламент регулирует отношения, возникающие при разработке, проектировании, производстве, размещении, монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, модернизации, утилизации и оценке соответствия рекламных конструкций на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Техническим регламентом.

2. Настоящий Технический регламент распространяется на рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, расположенные на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, или вне их.

3. Настоящий Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам и субъектам технического регулирования, указанным в настоящем Техническом регламенте.

4. Содержащиеся в настоящем Техническом регламенте обязательные требования к объектам и субъектам технического регулирования являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящий Технический регламент.

Статья 3. Объекты и субъекты технического регулирования

1. Объектами технического регулирования настоящего Технического регламента являются рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, а также процессы разработки, проектирования, производства, размещения, монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации рекламных конструкций, а также оценки соответствия рекламных конструкций требованиям настоящего Технического регламента.

2. Субъектами технического регулирования настоящего Технического регламента являются: Российская Федерация, субъекты Российской федерации, муниципальные образования и физические и/или юридические лица, участвующие в процессах разработки, проектирования, производства, размещения, монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации рекламных конструкций, а также в процессах оценки и контроля соответствия рекламных конструкций требованиям настоящего Технического регламента.

Статья 4. Основные понятия

Для целей настоящего Технического регламента используются следующие основные понятия:

1. Рекламные конструкции – щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, транспарант-перетяжки, светодинамические, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции, содержащие информацию о маршрутах движения к объектам рекламирования арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы.

Рекламными конструкциями стабильного территориального размещения являются конструкции, которые не могут быть перемещены вручную силами одного человека без разборки (либо частичной разборки) или без использования грузоподъемных машин, механизмов, автотранспорта.

2. Рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы или социальной рекламы.

3. Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, в том числе электрические машины, трансформаторы, электрические аппараты, электроизмерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

4. Электроустановка рекламной конструкции (электроустановка) - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования, непосредственно относящегося к рекламной конструкции.

5. Жизненный цикл рекламной конструкции – промежуток времени от изготовления рекламной конструкции до завершения ее утилизации и  включающий в себя взаимосвязанные стадии: изготовление, хранение, перевозку, монтаж, эксплуатацию, демонтаж и утилизацию;

6. Эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на которой осуществляется использование рекламной конструкции по назначению, ее техническое обслуживание, наладка, модернизация и ремонт.

7. Ответственный за эксплуатацию – физическое или юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение требований эксплуатационной документации, а также требований технической безопасности при эксплуатации рекламных конструкций.

8. Проектная документация−  графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство рекламной конструкции и содержат необходимые данные для ее разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта, включая необходимые чертежи и расчёты, позволяющие обеспечить безопасность рекламной конструкции на протяжении ее жизненного цикла.

9. Срок службы рекламной конструкции – установленный проектной документацией период времени, в течение которого может осуществляться эксплуатация рекламной конструкции;

10. Восстановительный ремонт – ремонт, производимый в связи с потерей рекламной конструкцией в результате непредвиденных внешних воздействий прочностных характеристик, обеспечивающих ее безопасную эксплуатацию.

11. Технический паспорт рекламной конструкции – документ, идентифицирующий  рекламную конструкцию и содержащий необходимые сведения о ее технических характеристиках.

12. Треугольник видимости для условий движения «транспорт - транспорт» -  равнобедренный прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям Приложения №1.

13. Треугольник видимости для условий движения «пешеход - транспорт» - прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям Приложения №1.

14. Иные специальные понятия и термины , используемые в настоящем Техническом регламенте, применяются в том же значении, в каком они используются в законодательстве, регулирующем соответствующие отрасли.

Глава 2. Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

Статья 5.Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

1. Рекламные конструкции могут быть установлены:

- на внешних стенах, крышах или иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, защитных экранах, строительных ограждениях;

- на тротуарах, если это не затрудняет движение пешеходов (ширина пешеходной зоны тротуара определяется из расчета полосы движения пешехода, равной 0,75 метра, и исчисляется исходя из интенсивности пешеходного движения в соответствии с нормативными требованиями), в полосах отвода автомобильных и железных дорог, включая придорожную полосу, на газонах, разделяющих транспортные потоки, или на газонах  участков с круговым движением, на территориях парков, скверов и пешеходных зон;

- на опорах контактной сети или опорах освещения, с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3,0 кв. метров и шириной не более 1,6 метров. В случае применения крепления на кронштейнах, рекламная поверхность таких конструкций не должна быть направлена в сторону проезжей части.

2. При размещении рекламных конструкций на внешних стенах или крышах зданий, строений и сооружений необходимо учитывать техническое состояние элементов несущих конструкций этих объектов, к которым будут крепиться рекламные конструкции.

3. Для отдельно стоящих рекламных конструкций с внутренним или внешним освещением, устанавливаемых в полосах отвода автомобильных и железных дорог, включая придорожную полосу, яркость или освещенность элементов изображения не должна превышать фото и колориметрические характеристики технических средств организации дорожного движения (за исключением светодинамических рекламных конструкций с изменяемой яркостью в зависимости от времени суток).

4. Рекламные конструкции не должны:

- иметь сходство с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства или пешехода;

- вызывать ослепление участников дорожного движения светом, в том числе отраженным;

- загораживать информацию дорожных знаков, светофоров и вертикальной разметки;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах  проезжей части лицами с нормальным слухом.

5. Рекламные конструкции, установленные на пролетных строениях искусственных дорожных сооружений, не должны уменьшать расстояние от поверхности проезда до верхней линии очертания габарита.

6. Рекламные конструкции не должны быть размещены:

- на дорожных знаках и светофорах,  их опорах или любых иных приспособлениях, предназначенных для организации дорожного движения;

- на железнодорожных переездах в пределах треугольников видимости и в туннелях на расстоянии менее 50 м от них - вне населенных пунктов и 20 м  -  в населенных пунктах, а также под путепроводами;

- на эстакадах и мостах, имеющих менее двух полос движения в каждую сторону (за исключением рекламных конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3,0 кв. метров и шириной не более 1,6 метров, устанавливаемых на опорах контактной сети или опорах освещения, при наличии пешеходной или технической зоны, позволяющей производить необходимые работы по монтажу, эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций без занятия проезжей части. В случае применения крепления на кронштейнах, рекламная поверхность таких конструкций не должна быть направлена в сторону проезжей части);

- над проезжей частью (за исключением транспарантов-перетяжек, рекламных конструкций с площадью одной стороны более 25 кв. метров и расположенных  на высоте более 6,0 метров от проезжей части, а также рекламных конструкций, установленных на пролетных строениях искусственных дорожных сооружений);

- сбоку автомобильной дороги (улицы) на расстоянии от края проезжей части до ближнего края рекламной конструкции менее 0,5 метров – в населенном пункте (при отсутствии бордюрного камня менее 0,5 метров от края обочины), а вне населенного пункта - на расстоянии от края проезжей части до ближнего края рекламной конструкции менее 4,0 метров, а при наличии  бордюрного камня менее 0,5 метров от него;

- в пределах перекрестков и наземных пешеходных переходов в зоне треугольников видимости «транспорт - транспорт» и «пешеход – транспорт» (за исключением рекламных конструкций в виде пешеходных ограждений высотой не более 1,2 метра, рекламных конструкций расположенных на газонах в центре пересечения дорог с круговым движением);

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах.

7. При размещении рекламной конструкции на газонах, разделяющих транспортные потоки, или на  газонах при наличии кругового движения, для конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны более 10,0 кв. метров высота от уровня земли до нижнего края рекламной поверхности должна быть не менее 4,5 метров, за исключением конструкций, у которых площадь рекламной поверхности одной стороны не превышает 10,0 кв. метров (минимальное расстояние от края проезжей части до ближнего края рекламной конструкции определяется в соответствии с пунктом 6);

8. На тротуарах или в пешеходных зонах в местах проведения механизированной уборки нижний край рекламной поверхности, включая декоративное обрамление, должен быть расположен на высоте не менее 3,0 метров от уровня поверхности, предназначенной для механизированной уборки (за исключением конструкций, у которых площадь рекламной поверхности одной стороны не превышает 10,0 кв. метров);

9. При размещении опор рекламных конструкций вне населенных пунктов на расстоянии менее 4,0 метров от края бордюрного камня должны быть установлены дорожные ограждения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с обеспечением соответствующего уровня удерживающей способности.

10. При размещении рекламных конструкций перед (после) дорожными знаками и светофорами  должна быть обеспечена видимость информации знаков и светофоров по ходу движения транспортных средств из любой полосы.

Расстояние между рекламной конструкцией и дорожным знаком или светофором должно быть не менее, указанного в таблицах 1 и 2 настоящей статьи:

Таблица 1

Расстояние по ходу движения от рекламных конструкций до дорожных знаков или светофоров, не менее

| Разрешенная скорость движения на дороге (улице), км/ч | Площадь рекламной поверхности одной стороны, м2 |
| --- | --- |
|  | Свыше 18,0 | От 10,0 до 18,0 включительно | От 6,0 до 10,0 включительно | От 2,5 до 6,0 включительно |
| Более 80 | 150 | 100 | 35 | 20 |
| 80 и менее | 100 | 50 | 25 | 15 |

Таблица 2

Расстояние по ходу движения от дорожных знаков или светофоров до рекламных конструкций, не менее

| Разрешенная скорость движения на дороге (улице), км/ч | Площадь рекламной поверхности одной стороны, м2 |
| --- | --- |
|  | Свыше 18,0 | От 10,0 до 18,0 включительно | От 6,0 до 10,0 включительно | От 2,5 до 6,0 включительно |
| Более 80 | 75 | 50 | 15 | 10 |
| 80 и менее | 50 | 25 | 10 | 8 |

Для рекламных конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 2,5 м2, устанавливаемых в населенных пунктах, расстояния до дорожных знаков не регламентируются при условии обеспечения видимости их информации, а также несовпадения их продольного и поперечного сечений.

Для рекламных конструкций, установленных на пролетных строениях искусственных дорожных сооружений, расстояния от (до) дорожных знаков, расположенных в зоне дорожных сооружений, не регламентируются при условии обеспечения видимости информации знаков.

При определении минимального расстояния от рекламной конструкции до дорожного знака, для дорог с количеством полос движения в одном направлении две и более, не учитываются  знаки, расположенные в одном поперечном сечении с противоположной стороны проезжей части автомобильной дороги.

При определении минимального расстояния от дорожного знака или светофора до ближнего края рекламной конструкции не учитываются расстояния по таблицам 1 и 2 пункта 10 в случае, если рекламная конструкция размещается вне проезжей части за пределами треугольников видимости «транспорт - транспорт» и «пешеход – транспорт»;

11. Допускается размещение рекламных конструкций в одном поперечном сечении с дорожными знаками при условии удаления ближнего края рекламной конструкции от знака на расстояние не менее 4 метров вглубь придорожной полосы (тротуара, газона и т.д.).

12. В случае если дорожный знак или светофор, вновь устанавливаемый в соответствии с  требованиями нормативов, загораживает ранее установленная рекламная конструкция, то указанная конструкция должна быть перемещена или демонтирована на основании письменного требования органа, осуществляющего контроль за безопасностью дорожного движения, в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего предписания.

13. Требования пунктов 10,11,12 настоящей статьи не распространяются на временные дорожные знаки, установленные на период проведения дорожных работ.

14. Для обеспечения возможности перевозки негабаритных грузов рекламные конструкции, расположенные над проезжей частью, в случае необходимости должны быть временно (полностью или частично) демонтированы в объеме, необходимом для перевозки груза.

Уведомление владельца рекламной конструкции осуществляет орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции.     Уведомление производится заблаговременно не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты перевозки, с указанием периода перевозки.

Владелец рекламной конструкции обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления обеспечить демонтаж необходимых элементов рекламной конструкции. По окончании перевозки (периода перевозок) владелец рекламной конструкции обязан привести демонтированные элементы рекламной конструкции в исходное состояние.

15. К рекламным конструкциям, являющимся одним из конструктивных элементов остановок общественного транспорта предъявляются требования к их территориальному размещению в соответствии с нормативами по размещению остановочных павильонов. К конструктивным элементам, включающим рекламные поверхности, расположенные на крышах остановочных павильонов, предъявляются общие требования, применяемые к рекламным конструкциям, расположенным на отдельных сооружениях вне зависимости от типа остановочного павильона.

16. Не допускается размещение рекламы на поверхности проезжей части путем нанесения изображения либо вкрапления его с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и прочих способов.

17. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных конструкций, должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, установленные в Приложении № 2.

18. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца (наименование или товарный знак), номера его телефона и номера рекламной конструкции.

Глава 3. Проектирование рекламных конструкций

Статья 6. Общие требования к проектной документации

1. При проектировании рекламных конструкций должны быть учтены все факторы, влияющие на прочностные и другие характеристики разрабатываемого изделия. Должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность процессов изготовления, транспортировки, монтажа, эксплуатации и утилизации проектируемого изделия. Проектирование должно предусматривать предупредительные меры для компенсации возможного отрицательного влияния рекламной конструкции на окружающую среду (экологическое, пожарное и прочее).

2. Владелец рекламной конструкции обязан обеспечить хранение и своевременное внесение изменений в проектную документацию, связанных с возможными доработками, на всем протяжении её жизненного цикла.

Статья 7. Требования определяющие безопасность рекламных конструкций на этапе проектирования

1.Определение и учет постоянных и временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний в прочностных расчетах и расчетах устойчивости рекламных конструкций, должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в  Приложении №4  настоящего Технического регламента.

2. Расчетные схемы и  исходные данные для  расчета рекламной конструкции должны отражать действительные условия работы и взаимное влияние рекламной конструкции и  взаимосвязанных с ней  объектов.

Возможные отклонения  характеристик материалов и грунтов в неблагоприятную сторону учитывается коэффициентами надежности (безопасности) по материалу и грунту.

3.Основными параметрами механических свойств  грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов. При проведении расчетов допускается применять параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания установленные опытным путем.

4. Реальные условия  работы материалов, элементов и соединений рекламной конструкции, оснований, а также рекламной конструкции в целом, имеющие систематический характер, но не учитываемые непосредственно в расчете, учитываются коэффициентами условий работы. Этими коэффициентами учитывается влияние температуры, влажности и агрессивности среды, длительности воздействия, его многократной повторяемости, а так же приближенности расчетных схем.

5. Рекламная конструкция и ее основание должны быть рассчитаны на нагрузки и воздействия по методу предельных состояний. При проектировании рекламной конструкции расчет производится по первой группе предельных состояний, к которой относятся:

- потеря устойчивости формы;

- потеря устойчивости положения;

- разрушение;

- переход в изменяемую систему;

- качественное изменение конфигурации;

- резонансные колебания;

- состояния, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации в результате текучести материала, сдвига в соединениях, ползучести или чрезмерного раскрытия трещин.

Цель расчета по первой группе предельных состояний – не допустить наступление предельных состояний первой группы или перехода в состояние второй группы в течение всего срока эксплуатации.

К предельным состояниям второй группы относятся недопустимые деформации элементов рекламной конструкции в результате прогиба, поворота или осадок, колебания элементов рекламной конструкции, изменение положения.

Расчет по второй группе предельных состояний на этапе проектирования производится по усмотрению проектировщика либо требованиям заказчика.

При эксплуатации рекламной конструкции для оценки текущего состояния и возможности дальнейшей эксплуатации с учетом возникших в конструкции деформаций, перемещений, прогибов, осадок опор, углов поворота, колебаний, трещин и прочих изменений, расчет производится по второй группе предельных состояний. В расчете должно быть показано, что значение усилий, напряжений, деформаций, перемещений,   обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции.

6. Результаты расчетов по несущей способности бетонных и железобетонных  конструкций должны удовлетворять требованиям предельных состояний первой группы, а по пригодности к нормальной эксплуатации – требованиям предельных состояния второй группы.

Расчет по прочности железобетонных элементов производится для сечений, нормальных к их продольной оси, а также для наклонных к ней сечений наиболее опасного направления. Кроме того, следует производить расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие, продавливание, отрыв).

7. Основания рекламных конструкций рассчитывают:

- по первой группе предельных состояний (по несущей способности), когда на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки - рекламная конструкция расположена на откосе или вблизи него;

- по второй группе предельных состояний (по деформациям) во всех случаях.

Расчет оснований рекламных конструкций по несущей способности производят с учетом возможного сочетания нагрузок, а при наличии особых нагрузок – на основное и особое сочетание; по деформациям – на основное сочетание нагрузок.

При проектировании оснований фундаментов должна учитываться гидрологическая обстановка, глубина промерзания и свойства грунтов на месте установки рекламной конструкции.

8. В расчетах несущих конструкций и оснований рекламных конструкций, срок службы которых не превышает 15 лет, учитывая их временный характер, допускается применять поправочный коэффициент надежности по ответственности - от 0,8 до 0,95 включительно.

В расчетах отдельно стоящих конструкций высотой более 10м, либо рекламных конструкций, расположенных на стенах и крышах зданий и сооружений, воспринимающих ветровые нагрузки более 1т следует учитывать поправочный коэффициент – от 0,9 до 1,00 включительно.

На поправочный коэффициент следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).

Выбор значений коэффициента производится проектировщиком.

9. Элементы рекламных конструкций из дерева и синтетических материалов рассчитывают по предельным состояниям.

10. Рекламная конструкция должна проектироваться с учетом  условий размещения,  изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Узлы и детали рекламных конструкций должны иметь максимально возможную доступность для осмотра, обслуживания, ремонта.

11. Номенклатура конструкторской  документации, разрабатываемой на рекламную конструкцию, приведена в Приложении № 3 настоящего Технического регламента.

12. Нормы и требования, изложенные в эксплуатационной документации, должны полностью обеспечивать безопасность процесса  эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла  рекламной конструкции.

13. На стадии проектирования проектировщиком при необходимости должна быть разработана инструкция по монтажу, пуску, регулированию, обкатке и эксплуатации рекламной конструкции.

Под инструкцией понимается документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования,  обкатки и сдачи рекламной конструкции и ее составных частей в эксплуатацию на месте ее применения.

14. В проектной документации должен быть указан расчетный срок службы рекламной конструкции.

Глава 4. Требования определяющие безопасность  электроустановок рекламных  конструкций на этапе проектирования

Статья 8. Защита электроустановок от воздействия опасных факторов

1. При проектировании электроустановок следует учитывать, что, как правило, электроустановки являются открытыми или наружными - подверженными атмосферному воздействию.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и подобными сооружениями, приспособлениями, рассматриваются так же, как наружные.

Электроустановки, либо их элементы, размещенные внутри здания, сооружения,  защищающего их от атмосферных воздействий, следует рассматривать, как внутренние или закрытые.

2.  При проектировании электроустановок должны быть предусмотрены меры по защите от следующих опасных факторов:

- поражения электрическим током;

- возникновения пожаров и взрывов;

- воздействия ионизирующего, радиационного, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

- воздействия вредных веществ, вибрации, ударов, шума;

- воздействия электромагнитных и электростатических полей;

- получения ожогов в результате контакта людей с нагретыми до высокой температуры частями оборудования.

3. В проектируемой электроустановке должна быть предусмотрена защита от непосредственного контакта с токоведущими частями установки. Данная защита должна быть выполнена одним из следующих способов либо их сочетанием:

- изоляцией токоведущих частей, способной длительно противостоять нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации (механические, электрические, химические и тепловые воздействия);

- применением ограждающих оболочек;

- установкой барьеров препятствующих непреднамеренному прикосновению или приближению к токоведущим частям;

- размещением токоведущих частей вне зоны досягаемости людей и домашних животных.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

4. В проектируемой электроустановке должна быть предусмотрена защита от косвенного прикосновения с открытыми проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением.

Эта защита может быть осуществлена следующими способами:

- применением автоматического отключения электропитания, в случае  короткого замыкания между токоведущими частями и открытой проводящей  частью или защитным проводником;

уравниванием потенциалов, в случае если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения;

- применением оборудования класса II или с равноценной изоляцией

5. При организации защиты с помощью автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ, а также должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

Характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, таким образом, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.

Время отключения питания, в зависимости от системы питания, должно быть не выше указанных в таблицах 1,2 настоящей статьи

Таблица 1 - Наибольшее время отключения для системы TN

| ( В | Время отключения( с |
| --- | --- |
| 127 | 0(8 |
| 220 | 0(4 |
| 380 | 0(42 |
| Более 380 | 0(1 |

Таблица 2 - Наибольшее время отключения для сетей системы IT(при двойном замыкании)

| ( В | Время отключения( с |
| --- | --- |
| 220 | 0(8 |
| 380 | 0(4 |
| 660 | 0(2 |
| Более 660 | 0(1 |

Примечание - Для промежуточных значений напряжения берется следующее, более высокое значение номинального напряжения по таблице1, либо таблице2.

- U0 - номинальное действующее значение линейного напряжения.

6. В проектируемой электроустановке должна быть предусмотрена защита, исключающая опасность получения ожогов людьми или домашними животными при нормальных условиях эксплуатации электрооборудования.

7. В проектируемой электроустановке должна быть предусмотрена защита людей и домашних животных от травматизма,  причиняемого высокими температурами или электромеханическими нагрузками, вызываемыми сверхтоками.

Защита от высоких температур или электромеханических нагрузок, вызываемых сверхтоками, может быть осуществлена одним из  способов:

- автоматическим отключением в случае появления сверхтока   прежде, чем он достигнет опасного значения и продолжительности;

- ограничением максимального сверхтока до безопасного значения и продолжительности.

8.  Проводящие части проектируемых электроустановок, а также любые другие части электроустановки, по которым может протекать ток, должны быть рассчитаны на протекание тока, не сопровождающегося возникновением высокой температуры.

9. Люди и домашние животные должны быть защищены от травматизма, от любых вредных воздействий при возникновении перенапряжений в случае замыкания между токоведущими частями цепей, питающихся от источников с различными напряжениями, а также при воздействии сверхвысоких напряжений (грозовые, коммутационные перенапряжения).

10. Месторасположение электроустановок и их элементов должно исключать опасность воспламенения горючих материалов.

11. Проектирование электроустановок рекламных  конструкций должно осуществляться с учетом:

- характеристик источников питания;

- величин и допустимых отклонений параметров электрических цепей, таких как напряжение, частота, рабочий ток, ток короткого замыкания;

- характеристик нагрузки;

- условий эксплуатации в части воздействия внешних факторов: климатических, механических, специальных сред;

- удобства монтажа и последующего обслуживания .

Статья 9. Выбор электрооборудования электроустановок при проектировании рекламных конструкций

1.Все выбранное электрооборудование должно иметь соответствующие характеристики, удовлетворяющие исходным данным и расчетным величинам, полученным в процессе проектирования, а его климатическое исполнение должно удовлетворять условиям эксплуатации электроустановки.

Характеристики электрооборудования должны соответствовать:

- максимальному напряжению в установившемся режиме, а также вероятному перенапряжению;

- максимальному току в установившемся режиме для нормальных рабочих условий, а также с учетом вероятного тока для аварийных условий и продолжительности протекания этого тока в функции времени срабатывания защитных устройств;

- частоте тока сети, если частота тока  влияет на характеристики электрооборудования;

- мощности, требуемой от этого оборудования, с учетом коэффициента нагрузки и нормальных условий эксплуатации.

2. Электрооборудование должно выдерживать механические нагрузки и условия окружающей среды, характерные для места его установки. Если какое-либо оборудование не обладает свойствами, соответствующими месту установки, оно должно быть обеспечено дополнительной защитой, являющейся частью электроустановки.

3. Устанавливаемое электрооборудование не должно оказывать вредного воздействия на другое оборудование и питающую сеть в нормальных рабочих условиях, включая коммутацию. При этом необходимо учитывать:

- коэффициент мощности;

- пусковые токи;

- несимметричность нагрузки по фазам;

- гармоники;

- параметры, определяющие электромагнитную совместимость, в том числе со средствами охранно-пожарной сигнализации;

- радиопомехи, помехоустойчивость.

4. Выбор сечений проводников электроустановок следует осуществлять, исходя из:

- допустимой максимальной температуры;

- допустимого падения напряжения;

- электромеханических нагрузок, возникающих вследствие токов короткого замыкания;

- максимально полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;

-  механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники  в процессе эксплуатации.

5.Выбор типа электропроводки и способа монтажа следует осуществлять исходя из:

- характера помещения с  точки зрения электробезопасности и пожаровзрывобезопасности;

- материала стен и др. частей здания, на которых монтируются электропроводки;

- доступности электропроводки для людей и домашних животных;

- максимальных значений действующего напряжения с учетом возможных перенапряжений;

- прочих нагрузок, которым могут подвергаться электропроводки при монтаже или в процессе эксплуатации электроустановки.

6. Защитное электрооборудование подразделяться на группы в соответствии с функцией, которую оно выполняет:

- защита от сверхтока вызванного перегрузкой, коротким замыканием;

- защита от тока замыкания на землю;

- защита от перенапряжения;

- защита от пониженного напряжения или отсутствия напряжения.

Защитное оборудование характеризуется номинальными значениями контролируемых параметров, определяющих предельно допустимые значения  контролируемых величин в электроустановке.

Скорость реакции защитного устройства на возникшее недопустимое отклонение контролируемой характеристики должна удовлетворять характеристике электрической цепи и вероятности опасности.

7. Если в случае повреждения изоляции возникает необходимость немедленного отключения питания, то следует предусмотреть установку устройства отключения, легко различимого и срабатывающего быстро и эффективно.

8. Для отключения электроустановки, отдельных цепей или индивидуальных аппаратов в целях наладки, поиска повреждений либо  ремонта, следует предусмотреть установку устройств отключения. В случаях высоковольтных цепей (оборудования) должны быть установлены устройства с видимым разрывом, либо автоматическим разрывом цепей питания при вскрытии защитных крышек.

9. Расположение проектируемой электроустановки не должно оказывать взаимного вредного влияния на другие электроустановки и неэлектрические установки зданий и иных сооружений.

Глава 5. Требования к производству, обеспечивающие безопасность  рекламных конструкций

Статья 10. Требования к производству, обеспечивающие безопасность  рекламных конструкций

1. Изготовитель  рекламных конструкций должен обеспечивать выполнение всех технических, технологических  и организационных требований представленных  в проектной и конструкторской  документации.

Все отступления, допущенные изготовителем конструкций, должны быть согласованы с проектировщиком

2. Технологические процессы производства должны обеспечивать использование оборудования согласно их техническим характеристикам.

Применяемые материалы должны иметь документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, применяемых для изготовления деталей конструкции.

3. Производство рекламных конструкций должно отвечать  экологическим и противопожарным  нормам, принятым в Российской Федерации.

4. Изготовитель обязан обеспечить  проведение технических и организационных мероприятий по выполнению требований техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочих местах по нормам, принятым в Российской Федерации.

5. Работы должны  производиться персоналом, имеющим необходимую квалификацию и профессиональные навыки.

6. Изготовитель должен обеспечивать весь комплекс мероприятий по идентификации как самого изделия, так и его составных частей а также обязан сопровождать свою  продукцию   документами подтверждающими их соответствие заявленным эксплуатационным характеристикам.

7. Изготовитель обязан оформить акты освидетельствования скрытых работ, документы о контроле качества сварных соединений, а также акты промежуточной приемки ответственных узлов конструкции.

8. Изготовитель обязан разработать инструкцию по сборке изделия на месте монтажа в случае необходимости строгого соблюдения порядка сборки.

Глава 6. Требования безопасности при  монтаже, наладке и  эксплуатации рекламных конструкций

Статья 11. Общие требования безопасности при  монтаже и наладке рекламных конструкций

1. При монтаже и наладке рекламных конструкций должно быть обеспечено выполнение всех требований к данным процессам, изложенным в проектной документации, предприняты меры по обеспечению безопасного проведения всех видов работ.

2. Работы, связанные с возможной опасностью для лиц, непосредственно участвующих в процессах монтажа и наладки, или с опасностью причинения вреда окружающей среде либо посторонним лицам, должны производиться подготовленным и прошедшим своевременную аттестацию персоналом.

3. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих её элементов должны быть приняты с оформлением соответствующих актов.

Статья 12. Требования безопасности при монтаже рекламных конструкций

1. Перед началом монтажа рекламные конструкции и места установки подлежат проверке с оформлением соответствующих документов.

При проверке определяется:

- готовность основания или фундамента для монтажа рекламной конструкции и восприятия нагрузок от нее;

-обеспечение необходимой защиты площадки монтажа от проникновения посторонних лиц в зону проведения работ, наличие необходимых контуров безопасности,  наличие ограждений опасной зоны и предупреждающих знаков;

- безопасность применяемого оборудования, техники и монтажно-сборочных процессов с привлечением аттестованного персонала на специальные виды работ;

- комплектность оборудования рекламной конструкции;

- наличие необходимых мер по безопасной установке рекламной конструкции на подготовленную площадку или фундаменты с обеспечением необходимой устойчивости от опрокидывания;

- наличие доступа к рекламной конструкции аварийным службам;

- соответствие узлов и деталей рекламной конструкции проектной, технологической и монтажной документациям с составлением соответствующих актов;

Узлы и детали рекламной конструкции, имеющие  видимые повреждения или деформации, не подлежат монтажу до устранения дефектов.

2. Монтаж рекламной конструкции должен быть произведен в соответствии с требованиями проектной и технологической документации. Все отступления от проектной документации должны быть оформлены соответствующими актами (протоколами отступления, замены)  и согласованы с проектной организацией – разработчиком чертежей.

3. Изготовитель обязан оформить акты освидетельствования скрытых работ, документы о контроле качества сварных соединений.

4. При монтаже электрооборудования должны соблюдаться следующие условия:

- характеристики электрооборудования  не должны ухудшаться в процессе монтажа;

- защитный и нулевой рабочий проводники электрооборудования должны иметь соответствующую цветовую или иную маркировку зажимов. Эти же проводники в гибких шнурах и кабелях должны иметь цветовую или цифровую маркировку;

- соединения между самими проводниками, а также между проводниками и другим электрооборудованием должны выполняться таким образом, чтобы обеспечивался безопасный и надежный контакт. - условия охлаждения электрооборудования должны быть выбраны таким образом, чтобы была обеспечена нормальная работа электрооборудования.

5. Перед вводом в эксплуатацию электроустановки должны быть осмотрены и испытаны:

- должно быть проверено сопротивление изоляции проводов и кабелей;

- должно быть проверено наличие заземления корпуса (каркаса) электроустановки. Замеренное сопротивление должно быть не более 0,5 Ом;

- должно быть проверено наличие защиты нагревающихся частей электроустановки от непредусмотренного соприкосновения с другими частями изделия, а также от случайного соприкосновения обслуживающего персонала или животных.

Статья 13. Требования  безопасности при эксплуатации рекламных конструкций. Техническое обслуживание и ремонт

1. При вводе в эксплуатацию владелец рекламной конструкции обязан оформить технический паспорт рекламной конструкции (Приложение №7).

2. По рекламным конструкциям, допущенным к эксплуатации, владельцем конструкции должно быть определено приказом лицо, ответственное за техническое состояние вверенных ему изделий (ответственный за эксплуатацию). При наличии электрооборудования рекламных конструкций назначается ответственный за электрохозяйство и его заместитель.

Допускается совмещение выполняемых функций отвественного за электрохозайство и ответственного за техническое состояние в одном  лице.

К эксплуатации рекламных конструкций могут быть привлечены специализированные организации, имеющие право выполнять соответствующие виды работ.

К непосредственному обслуживанию рекламной конструкции - ее механизмов, узлов и электрооборудованию допускаются квалифицированные специалисты.

К обслуживанию электрооборудования допускается персонал, имеющий соответствующую аттестацию по безопасному проведению работ.

3. Ответственный за эксплуатацию обязан обеспечить:

- содержание рекламной  конструкции в работоспособном состоянии;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, ремонта и обязательных испытаний;

- надежность работы и безопасность эксплуатации рекламной конструкции;

- охрану окружающей среды при эксплуатации рекламной конструкции;

- учет, анализ и расследование нарушений в работе узлов, механизмов и принятие мер по устранению причин их возникновения;

- безопасное проведение ремонтно-восстановительных и других работ, включая ограждение мест проведения работ и использование страховочных приспособлений.

4. Ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить:

- учет, электрической энергии;

- проведение необходимых испытаний электрооборудования;

- выполнение предписаний государственных надзорных органов.

5.При проведении технического обслуживания и ремонта рекламных конструкций в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией, оформляются акты  о произведенных работах, изменениях. Производятся необходимые записи в техническом паспорте. Данные документы хранятся на протяжении всего срока эксплуатации рекламной  конструкции.

6. При эксплуатации рекламной конструкции производятся технические проверки состояния рекламной конструкции с периодичностью, определенной в проектной документации. В случае обнаружения деформаций, перемещений, трещин необходимо проведение расчетов подтверждающих, что их значение меньше нормативного. В противном случае эксплуатация рекламной конструкции с указанными дефектами должна быть прекращена до устранения выявленных дефектов.

Статья 14. Истечение срока службы рекламных конструкций

1. До истечения срока службы рекламной конструкции, установленного в проектной документации, каждая конструкция (электроустановка) должна проходить экспертизу текущего технического состояния с целью подтверждения возможности ее  дальнейшей эксплуатации.

2. В ходе проведения экспертизы технического состояния рекламной конструкции с истекающим сроком службы экспертная организация должна провести детальный анализ с оценкой степени физического износа конструкции методами неразрушающего контроля с целью максимального выявления возможных внутренних дефектов, возникших в результате износа, коррозии, усталости металла.

На основании результатов экспертизы технического состояния рекламной конструкции привлеченная организация  выдает заключение о возможности продления ее эксплуатации или  обоснованное заключение о невозможности  дальнейшей эксплуатации.

3. В случае, если дальнейшая эксплуатация рекламной конструкции возможна только  после проведения восстановительного ремонта, конструкция, после проведения указанного ремонта, подлежит экспертизе на предмет подтверждения соответствия требованиям по безопасности дальнейшей эксплуатации.

4. В случае если, в результате экспертизы технического состояния, определяется невозможность дальнейшей эксплуатации, рекламная конструкция  должна быть демонтирована и утилизирована.

Глава 7. Требования к правилам и формам оценки безопасности рекламных конструкций

Статья 15. Общие требования проверки и оценки безопасности  рекламных конструкций

1. Оценка соблюдения требований безопасности осуществляется в целях определения соответствия проектной документации, изготовленных и смонтированных в соответствии с ней рекламных конструкций требованиям настоящего Технического регламента.

Проверке и оценке соответствия требованиям безопасности подлежат рекламные конструкции на протяжении их жизненного цикла от разработки проектной документации до прекращения эксплуатации.

Проверка и оценка проводится в формах:

- экспертизы  проектной документации рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии);

- экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии);

- экспертизы текущего технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии).

Перечень параметров, подлежащих обязательной проверке при проведении соответствующей экспертизы, устанавливается в статьях 15-17 настоящего Технического регламента.

Допускается экспертизу рекламной конструкции и ее электроустановки проводить независимо друг от друга, при этом периодичность экспертизы конструкции (и наоборот) не должна влиять на периодичность экспертизы электроустановки.

2. Экспертизу проводят экспертные организации, отвечающие требованиям, установленным в Приложении № 5 настоящего  Технического регламента.

3. Экспертиза проектной документации,  экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции и ее электроустановки, экспертиза текущего технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки,  проводятся для всех типов рекламных конструкций, попадающих в сферу применения настоящего Технического регламента.

4. Периодичность проведения экспертиз текущего технического состояния находящихся в эксплуатации рекламных конструкций и их электроустановок определяется в соответствии с требованиями статьи 18.

Статья 16. Требования и порядок проведения экспертизы проектной документации

1. Экспертиза проектной документации рекламной конструкции и ее электроустановки осуществляется оценкой соответствия проекта требованиям настоящего Технического регламента.

2. Срок проведения экспертизы проектной документации рекламной конструкции или ее электроустановки не должен превышать 14 рабочих дней с момента обращения в экспертную организацию, при условии предоставления всех необходимых для экспертизы документов, указанных в приложении 6.

3. Экспертиза проектной документации рекламной конструкции включает в себя проверку:

- полноты и информативности проекта для оценки безопасности проектируемой конструкции;

- обоснованности выбора технических решений в части прочности, надежности, долговечности и функциональности;

- правильности выбора материалов и комплектующих изделий в части прочности, надежности и долговечности;

-    правильности выполненных расчетов;

-  соответствия расчетных данных рекомендуемым значениям допустимых нагрузок на элементы несущих конструкций здания или сооружения (для конструкций, размещаемых на зданиях или сооружениях).

-    наличие сведений  по эксплуатации, обеспечивающих поддержание рекламной конструкции в эксплуатационном состоянии в течение срока службы.

4. Экспертиза проектной документации электроустановки рекламной конструкции включает в себя проверку:

- полноты и информативности проекта для оценки безопасности проектируемой электроустановки:

- правильности выполненных расчетов;

- обоснованности выбора аппаратов защиты и устройств отключений;

- обоснованности выбора проводов и кабелей;

- наличия защиты электрооборудования и электропроводки от атмосферных и механических воздействий;

5. Для проведения экспертизы проектной документации рекламной конструкции предоставляется комплект документов, указанных в Приложении № 6.

По результатам экспертизы проектной документации рекламной конструкции, или ее электроустановки, оформляется заключение, в котором должны быть изложены основные выводы проведенной экспертизы. Перечень основных выявленных недостатков оформляется в виде приложения к заключению.

По устранению  недостатков проводится повторная экспертиза проектной документации рекламной конструкции или ее электроустановки.

Статья 17 Экспертиза  вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции

1.Экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции проводится в целях определения соответствия требованиям  безопасности. Экспертиза осуществляется оценкой соответствия изготовленного и смонтированного изделия проекту рекламной конструкции или ее электроустановки.

2. Срок обращения в экспертную организацию по вопросу проведения экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции или ее электроустановки не должен превышать 14 рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию.

3. Срок проведения экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции  или ее электроустановки не должен превышать 14 рабочих дней с момента обращения в экспертную организацию, при условии предоставления всех необходимых для экспертизы документов, указанных в Приложении № 6.

4. Экспертиза  проводиться методами визуального, при необходимости, инструментального неразрушающего контроля .

5. Экспертиза рекламной конструкции  включает в себя проверку:

-наличия проектной документации и положительного экспертного заключения на нее;

- при необходимости наличия актов на скрытые работы или  других документов, необходимых для подтверждения качества выполненных работ  ();

-наличия сертификатов на применяемые материалы и комплектующие изделия, если таковые материалы и изделия подлежат обязательной сертификации;

-соответствия конструкции принятым в проекте техническим решениям;

-соответствия основных используемых материалов и изделий конструкторской документации ;

-состояния сварных соединений и узлов крепления основных элементов конструкции;

-наличия механических повреждений и отклонений основных элементов от проектной документации.

-наличие и соответствие принятых мер защиты элементов рекламной конструкции от разрушающего влияния внешней среды требованиям, изложенным в проектной документации

6. Экспертиза электроустановки осуществляется визуальным осмотром и контрольными измерениями её электрических параметров. Экспертиза заключается в проверке:

-наличия проектной документации электроустановки и положительного экспертного заключения на нее;

- наличия протоколов замеров электротехнических параметров и соответствие полученных результатов действующим требованиям;

-   правильность выполненных электромонтажных работ;

-   соответствия измеренных величин, заданным в проекте электрическим параметрам.;

- соответствия установленной электроаппаратуры и мер защиты от вредного влияния окружающей среды требованиям, изложенным в проектной документации.

7. По результатам экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции или ее электроустановки, оформляется заключение, в котором должны быть изложены основные выводы проведенной экспертизы и рекомендуемый срок проведения следующей экспертизы определяемый  в соответствии со статьями 18-19 настоящего Технического регламента. Перечень основных выявленных недостатков оформляется в виде приложения к заключению.

8. В случае обнаружения дефектов, представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, экспертная организация немедленно сообщает об этом владельцу рекламной конструкции и в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции для принятия оперативных мер по устранению опасности. После приведения рекламной конструкции в эксплуатационное состояние проводится повторная экспертиза.

Статья 18. Экспертиза технического состояния рекламной конструкции находящейся в эксплуатации

1. По истечении первого года эксплуатации  проводится экспертиза  технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки.

2. Экспертиза технического состояния рекламной конструкции или ее электроустановки, проводится в целях определения безопасности её дальнейшей эксплуатации.

3. Срок проведения экспертизы технического состояния рекламной конструкции или ее электроустановки не должен превышать 14 рабочих дней с момента обращения в экспертную организацию, при условии предоставления всех необходимых для экспертизы документов, указанных в Приложении № 6.

4. Экспертиза  проводиться методами визуального, при необходимости, инструментального неразрушающего контроля с целью определения степени износа и возможных отклонений от проекта, появившихся в процессе эксплуатации.

5. Экспертиза технического состояния  рекламной конструкции включает в себя проверку:

- наличия изменений в геометрии конструкции, вызванной деформациями несущих элементов и грунтов оснований;

-состояния стен, балок, перекрытий и иных несущих элементов., используемых для крепления либо опирания на них рекламной конструкции с целью выявления повреждений, возникших в результате эксплуатации рекламной конструкции (для конструкций, размещаемых на зданиях, сооружениях);

-степени затяжки и состояния узлов крепления (соединения);

-степени коррозионных повреждений;

-состояния сварных соединений;

-наличия механических повреждений элементов конструкции;

-состояния антикоррозионного и других защитных покрытий;

-наличия и степени повреждения бетонных и железобетонных изделий .

6. Экспертиза технического состояния электроустановки осуществляется визуальным осмотром и контрольными измерениями её электрических параметров. Экспертиза включает в себя проверку:

-соответствия характеристик установленного электрооборудования (аппаратов защиты, коммутационных аппаратов) и кабельных линий характеристикам, указанным в проектной документации (исполнительной документации);

-отсутствия повреждений кабельных линий и аппаратуры;

-наличия и целостности защитных проводников;

-работоспособности соответствующих аппаратов защиты по дифференциальному току;

-соответствия измеренных величин, заданным в проекте электрическим параметрам.

7. По результатам экспертизы технического состояния рекламной конструкции или ее электроустановки, оформляется заключение, в котором должны быть изложены основные выводы проведенной экспертизы. Перечень основных выявленных недостатков оформляется в виде приложения к заключению.

8.  В случае обнаружения дефектов, представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, экспертная организация немедленно сообщает об этом владельцу рекламной конструкции и в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции для принятия оперативных мер по устранению опасности. После приведения рекламной конструкции в эксплуатационное состояние проводится повторная экспертиза.

Статья 19. Периодичность проведения экспертиз технического состояния находящихся в эксплуатации рекламных конструкций.

1.Периодичность проведения плановых экспертиз текущего технического состояния рекламных конструкций определяется по таблице 3 настоящей статьи.

2.Для рекламных конструкций  имеющих расчетный срок эксплуатации равный или меньший указанным значениям в таблице 3, экспертизы текущего технического состояния проводятся ежегодно.

Таблица 3. Периодичность проведения плановых экспертиз технического состояния находящихся в эксплуатации рекламных конструкций.

| №№ п/п | Наименование рекламных конструкций | Периодичность (количество лет) |
| --- | --- | --- |
|  | Арки, порталы, рамы над проезжей частью | 3 |
|  | Видеоэкраны | 2 |
|  | Рекламные конструкции установленные на мостах и над туннелями | 1 |
|  | Рекламные конструкции типа транспарантов - перетяжек, | 1 |
|  | Флаговые рекламные конструкции | 2 |
|  | Крышные установки | 2 |
|  | Настенные панно (брандмауэры) с объемным каркасом, световые короба с площадью лицевой поверхности равной или более 100 кв. метров | 2 |
|  | Настенные панно (брандмауэры) с объемным каркасом, световые короба с площадью лицевой поверхности менее 100 кв. метров | 3 |
|  | Отдельно стоящие щитовые, объемно-пространственные, нестандартные отдельно стоящие рекламные конструкции, рекламные конструкции являющиеся одним из элементов остановочных площадок или павильонов общественного транспорта, уличной мебели. | 3 |
|  | Панели, консольного типа крепления к зданию или опоре | 2 |
|  | Плоскостные настенные панно (брандмауэры), сетки | 3 |

3. Экспертиза текущего технического состояния рекламной конструкции проводится ежегодно:

- в случае выявления экспертной организацией дефектов, приводящих к невосполнимому без капитального ремонта сокращению сроков эксплуатации рекламной конструкции или ее элементов,  но не вызывающих прямую угрозу для жизни или здоровья граждан, либо причинения вреда имуществу физических или юридических лиц;

- в случае отсутствия в проектной документации расчетного срока службы рекламной конструкции;

- в случае продления срока эксплуатации  сверх расчетного срока службы,  указанного в проектной документации.

4. В случае восстановительного ремонта, замены рекламной конструкции в том числе на аналогичную, проводится  экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции и ее электроустановки согласно требованиям статьи 16.

5. При обнаружении в ходе проведения экспертизы дефектов, представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, экспертная организация немедленно сообщает о необходимости принятия мер по оперативному устранению дефектов владельцу рекламной конструкции и в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции о выявленных нарушениях. По устранению дефектов проводится повторная экспертиза.

6. Периодичность проведения плановых экспертиз технического состояния находящихся в эксплуатации электроустановок рекламных конструкций определяется равной 3 годам за исключением видеоэкранов с общей потребляемой мощностью свыше 10 Квт.

Для  видеоэкранов с общей потребляемой мощностью свыше 10 Квт экспертиза технического состояния находящейся в эксплуатации электроустановки проводится ежегодно.

7.Органы местного самоуправления муниципального района или органы местного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена рекламная конструкция, вправе устанавливать меньшую, чем указанная в таблице 3 настоящей статьи, периодичность проведения плановых экспертиз текущего технического состояния рекламных конструкций.Положения настоящей статьи, определяющие полномочия органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления городского округа, применяются к внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, если в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", актами  высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга не установлен иной порядок.

8. При отсутствии дефектов представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, срок проведения очередной экспертизы не может быть меньше одного года.

Статья 20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением настоящего Технического регламента

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Технического регламента осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Требования при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций

Статья 21. Требования безопасности при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций.

1. При проектировании рекламных конструкций должны быть предусмотрены меры по их безопасной утилизации по окончании эксплуатации с исключением угрозы для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. Проектная документация должна содержать перечень основных действий (указаний) по утилизации рекламной конструкции и ее составных частей, в том числе электроустановок.

В частности, в проектной документации должны быть указаны:

- перечень элементов, узлов и механизмов, требующих специальных приемов утилизации, в том числе аккумуляторов, элементов, содержащих ртуть и другие ядовитые вещества, люминесцентных ламп, элементов, содержащих драгметаллы, изделий из стекла, резинотехнических изделий, изделий из полиэтилена, пенопласта, пенополиуретана и других неорганических материалов, изделий из цветных металлов, жидких компонентов;

- указания по утилизации каждого из компонентов перечня, с выделением тех, которые утилизируются только специализированными организациями;

- указания по восстановлению элементов, которые целесообразно использовать в качестве запчастей;

- указания по методике демонтажа конструкции, обеспечивающей безопасность и экологическую чистоту работ, в том числе указания по демонтажу крупных, тяжелых или специфически установленных элементов, порядок слива из механизмов конструкции смазочных материалов и технических жидкостей, способы удаления остатков строительного мусора.

2. Основанием для вывода рекламной конструкции из эксплуатации служит:

- решение владельца

- истечение срока службы рекламной конструкции,

- предписание органов, уполномоченных осуществлять контроль (надзор) за соблюдением настоящего Технического регламента,  о нарушениях условий эксплуатации, связанных с угрозой для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Глава 9. Заключительные и переходные положения

Статья 22. Заключительные положения

1. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Технического регламента в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.

2. Впредь до приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Техническим регламентом, указанные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Техническому регламенту.

Статья 23. Переходные положения

1. На рекламные конструкции, которые были разработаны, спроектированы, произведены, и установлены до вступления в силу настоящего Технического регламента, распространяются требования, действовавшие до вступления в силу настоящего Технического регламента, за исключением требований к территориальному размещению рекламных конструкций.

2. Требования к территориальному размещению рекламных конструкций, устанавливаемые настоящим Техническим регламентом, распространяются на рекламные конструкции, размещенные до вступления в силу настоящего Технического регламента.

3. Рекламные конструкции, размещенные с нарушением требований к территориальному размещению, должны быть демонтированы или приведены в соответствие с требованиями настоящего Технического регламента в течение трех лет с момента вступления в силу настоящего Технического регламента.

4. При проведении модернизации рекламных конструкций или изменении территориального размещения рекламных конструкций, установленных до вступления в силу настоящего Технического регламента, должны соблюдаться требования настоящего Технического регламента.

Статья 24. Вступление в силу Технического регламента

Настоящий Технический регламент «О безопасности рекламных конструкций и их территориальном размещении» вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ограничения по размещению рекламных конструкций вблизи перекрестков

На перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.

Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт—транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40.

Для условий "пешеход—транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8(40 и 10(50 м.

Поясняющая схема к треугольнику видимости перекрестка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОРГАНИЗАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ

Приложение определяет порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения.

До начала проведения работ по монтажу конструкций организация должна иметь схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ. На схемах показывают места расстановки дорожных знаков, ограждений, расположения сигнальных фонарей и прочего. На схеме указывают вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование организации, проводящей работы, фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за проведение работ.

Для повторяющихся однотипных работ допускается использование типовых схем ограждения мест производства работ. На типовой схеме показывают места расстановки дорожных знаков, ограждений, расположения сигнальных фонарей и указывают наименование организации и фамилии должностных лиц, составивших схему проведение работ.

Схемы организации движения и ограждения мест производства работ по монтажу конструкций должны быть утверждены руководителем организации и заблаговременно согласованы с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Работы по эксплуатации рекламных конструкций связанных с частичным занятием проезжей части привлекаемой техники (уборка мусора, мойка, окраска, смена изображения и прочие эксплуатационные работы) выполняются согласно типовых схем ограждения мест производства работ, с извещением местных органов ГИБДД о проведении названных работ.

Неотложные работы по устранению повреждений конструкций нарушающих безопасность, а также аварийные работы, допускается выполнять без предварительного согласования и утверждения схем, с условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени проведения  работ, если их продолжительность составляет более одних суток.

При организации движения в местах производства работ должны применяться все необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Отклонение от утвержденных схем,  применение неисправных технических средств недопустимо.

До полного обустройства участка проведения работ временными знаками и ограждениями не допускается производство работ.

Границами участка проведения работ следует считать первое и последнее ограждающее средство, установленное на проезжей части, обочине или тротуаре, изменяющее направление движения.

На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены световозвращающими элементами размером 5 ( 5 см, а на автомагистралях размером 10 ( 10 см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5 м. В случае проведения работ в застроенной местности место работ должно быть обозначено сигнальными фонарями или импульсными дорожными стрелками (знаки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 “Объезд препятствия”). Допускается установка мигающих сигнальных фонарей с частотой 50-80 миганий в минуту. На автомагистралях, оборудованных осветительными установками, зона работ должна быть обозначена сигнальными фонарями, установленными на переносных барьерах или щитах. Их размещают из расчета 1 фонарь на 1 м длины барьера или щита, установленного поперек дороги. Если инвентарные щиты (см. рис.4.2) устанавливают вдоль дороги,  фонари размещают на них через 15 м, при этом барьеры и щиты должны быть оборудованы устройствами для крепления фонарей.

Цвет сигнальных огней или световозвращающих элементов, применяемых совместно с ограждающими устройствами, должен быть красным.

Сигнальные фонари устанавливают на высоте 1,5-2 м над уровнем проезжей части. Мощность ламп в светильниках не должна превышать 25 Вт. Расстояние их видимости при нормальной прозрачности атмосферы должно равняться 100-300 м. Они не должны вызывать ослепление участников движения. Сигнальные фонари включают с наступлением вечерних сумерек, выключают с окончанием утренних сумерек. В дневное время фонари включают при наличии дымной мглы или тумана.

Для сохранения оптимальной пропускной способности дороги не следует без необходимости ограничивать скорость движения в местах работ менее 40 км/ч.

Движение со скоростью менее 40 км/ч на участках производства работ допускается только в исключительных случаях, когда геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей скоростью.

Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком дорожных работ необходимо производить последовательное снижение скорости ступенями с шагом не более 20 км/ч. Вне населенных пунктов, а также на дорогах со скоростным режимом более 100 км/ч, временные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, располагают друг от друга на расстоянии не менее 100 м. В населенных пунктах на дорогах со скоростным режимом 100 км/ч и менее расстояние между временные дорожными знаками, регламентирующими ступенчатое ограничение скоростей, допускается сокращать до 70 м.  Число знаков, ограничивающих скорость, зависит от разности скоростей до и после ограничения.

На многополосных дорогах для обеспечения безопасных траекторий движения в местах производства работ целесообразно совместное применение направляющих конусов, вех или стоек.

Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации движения, связанные с проводимыми работами, после завершения работ следует немедленно убирать.

Размеры временных знаков, используемых для организации движения в местах производства работ, не должны быть менее тех, которые применяются для данной категории дороги.

На автомагистралях с высокой среднесуточной интенсивностью движения целесообразно проводить работы в период спада интенсивности или в ночное время.

Рис. 2.1. Пример размещения технических средств организации движения в местах производства работ:

1 – разметка проезжей части; 2 – направляющие конусы; 3 - кромка проезжей части; 4 - зона работ; 5 - ограждающие барьеры; 6 – сигнальные фонари или световозвращающие элементы:

S - ширина проезжей части; Lотг - длина отгона ширины зоны работ; l - расстояние между конусами

Рис. 2.2. Пример типовой схемы размещения технических средств организации движения в местах производства краткосрочных работ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ХАРАКТЕРНЫХ УЧАСТКАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Прямые участки с обеспеченной видимостью.

Выбор схемы организации движения зависит от вида и места производства работ. При этом следует учитывать местные условия движения и, если требуется, вносить в схему коррективы до согласования с органами ГИБДД.

На приведенных ниже схемах организации движения и ограждения места работ обозначены временные дорожные знаки, которыми необходимо дополнить дорожные знаки, установленные на дороге постоянно.

При проведении работ на обочине двухполосных дорог организацию движения и ограждение места работ выполняют в соответствии с рис. 3.1.

При производстве работ на половине ширины проезжей части двухполосных дорог пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляют по свободной полосе (рис. 3.2).

Знаки 2.6 и 2.7 следует применять в тех случаях, когда длина участка работ при существующей интенсивности движения обеспечивает саморегулирование встречного разъезда и видимость всей зоны работ с каждой стороны узкого участка. Максимальную длину участка работ в этом случае необходимо назначать в соответствии с табл. 3.1.

Таблица 3.1

Максимальная длина участка проведения работ

| Интенсивность движения, авт./ч | Протяженность участка, м | Интенсивность движения, авт./ч | Протяженность участка раб, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 350 | 400 | 50 |
| 200 | 150 | 500 | 30 |
| 100 | 80 | 90 | 100 |

При производстве работ на одной из полос трехполосной дороги средняя полоса, обычно предназначенная для совершения обгонов, теряет свою функцию. При работах на крайней полосе трехполосной дороги организацию движения и ограждение места работ следует выполнять в соответствии с рис. 3.4. При работах на средней полосе организуют движение и ограждают место работ в соответствии с рис. 3.5.

Если работы ведутся на внешней полосе четырехполосной дороги с разделительной полосой, организацию движения и ограждение места работ осуществляют в соответствии с рис. 3.6.

Если интенсивность движения по внешней полосе превышает 400 авт./ч и в составе потока более 40 % грузовых автомобилей, то дорожные знаки, установленные на обочине, необходимо дублировать, устанавливая их на разделительной полосе.

Рис. 3.1. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на обочине двухполосных дорог

Рис. 3.2. Организация движения и ограждение места работ, выполненных на половине ширины проезжей час двухполосных дорог

При выполнении работ на разделительной полосе многополосной дороги расстановку дорожных знаков следует выполнить в соответствии с рис. 3.7.

На дорогах с разделительной полосой, имеющих четыре и более полос движения, в случае закрытия половины ширины проезжей части на период работ для пропуска транспортных средств следует устраивать специальные проезды через разделительную полосу (рис. 3.8).

С целью заблаговременного оповещения водителей транспортных средств о предстоящем перестроении вне населенных пунктов за 500 м до разрыва в разделительной полосе устанавливают знак 6.19.1 “Перестроение в другую проезжую часть” с табличкой 8.1.1. “Расстояние до объекта”. В населенных пунктах знак 6.19.1 с табличкой 8.1.1 устанавливают на расстоянии 50-100 м от место разрыва в разделительной полосе.

3.7. В случае устройства на двухполосных дорогах уширения проезжей части на полосу движения для обеспечения бесперебойного пропуска транспортных средств на участках работ длиной более 30 м организацию движения и ограждения зоны работ следует выполнять в соответствии с рис. 3.9.

3.8. В целях более полного использования инерции разгона в местах производства работ на затяжных подъемах допускается скорость транспортных средств 60 км/ч, если позволяют условия движения.

3.9. При выполнении работ на дополнительной полосе на подъеме следует организовать движение и ограждать место работ в соответствии со схемой, представленной на рис. 3.10. Если зона работ расположена на расстоянии не более 200 м от начала дополнительной полосы, рекомендуется с помощью ограждающих устройств закрывать эту полосу от ее начала до конца зоны работ.

Рис. 3.3. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в случае пропуска транспортных средств по обочине

Рис. 3.4. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на крайней полосе движения трехполосных дорог

Рис. 3.5. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на средней полосе движения трехполосных дорог

Рис. 3.6. Организация движения и ограждение места работ на четырехполосных дорогах закрытием движения по одной полосе

Рис. 3.7. Организация движения и ограждение мест работ, выполняемых на разделительной полосе многополосных дорог

Рис 3.8. Организация движения и ограждение места работ на четырехполосных дорогах с закрытием движения по двум полосам

Рис. 3.9. Организация движения и ограждение места работ в случае уширения проезжей части на участках, затяжных подъемов двухполосных дорог

Рис. 3.10. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на дополнительной полосе на подъеме

Проводя работы на основной полосе движения на подъеме, следует руководствоваться рис. 3.11, причем, если зона работ на основной полосе расположена менее чем в 200 м от начала дополнительной полосы, с помощью ограждающих устройств следует закрывать основную полосу на участке от начала полной ширины дополнительной полосы до конца зоны работ.

В случае ремонтных работ на полосе спуска организуют движение и ограждают место работ в соответствии с рис. 3.12. Если зона работ находится ближе 200 м от начала дополнительной полосы, следует с помощью ограждающих устройств закрывать основную полосу на участке от начала полной ширины дополнительной полосы до конца зоны работ

Рис. 3.11. Организация движения и ограждение места работ, выполняемых на основной полосе движения на подъеме

Рис. 3.12. Организация движения и ограждение места работ на участке затяжного подъема при их выполнении на полосе спуска

Рис. 3.13. Организация движения и ограждение места работ на участках с ограниченной видимостью

Участки с ограниченной видимостью

3.11. Участки с ограниченной видимостью представляют собой существенную опасность для движения транспортных средств. При производстве работ на таких участках эта опасность увеличивается, поэтому за границу зоны работ необходимо принять начало участка с ограниченной видимостью и временные дорожные знаки установить перед этим участком.

3.12. При проведении работ на участках с ограниченной видимостью как в плане, так и в продольном профиле, организуют движение и ограждают место работ в соответствии с рис. 3.13.

Участки в зоне населенных пунктов

При работах на пешеходных или велосипедных дорожках в случае невозможности пропуска пешеходов или велосипедистов рядом с ремонтируемым участком необходимо предусматривать временный пропуск пешеходов или велосипедистов по обочине. В начале и конце обхода ремонтируемого участка должны быть установлены временные мостки через кюветы. При этом зона выхода пешеходов или велосипедистов на обочину должна быть обозначена направляющими конусами и ограждена барьерами, а на дороге установлены необходимые дорожные знаки (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Организация движения и ограждение места производства работ на пешеходной или велосипедной дорожке

3.21. В населенных пунктах, имеющих городской поперечный профиль или небольшое расстояние до застройки (менее 5 м), при проведении работ, захватывающих тротуар, необходимо оборудовать дополнительные (временные) пешеходные переходы с двух сторон за пределами зоны работ.

3.22. Временный пешеходный переход не устраивают, если до следующего действующего перехода менее 150 м. В этом случае пешеходный поток пропускают по этому ближайшему переходу.

Организация движения при производстве работ на мостовых переходах

3.24. Для предотвращения возможного падения транспортных средств на мостах и подходах к ним необходимо устанавливать временные удерживающие ограждения на время работ (колесоотбойные брусья, бетонные блоки или плиты и т.д.).

3.25. При выполнении ремонтных работ в случае необходимости следует установить дорожные знаки 3.11 “Ограничение массы”, 3.13 “Ограничение высоты”, 3.14 Ограничение ширины”. Если устанавливают один из таких знаков на мосту, необходимо на ближайших к нему перекрестках установить такие же предварительные знаки с табличкой 8.1.1.

3.26. Если работы выполняют одновременно на тротуаре и половине ширины моста, следует организовать движение и оградить место работ в соответствии с рис. 3.15. В этом случае за пределами моста через проезжую часть устраивают временные пешеходные переходы, которые необходимо обозначать дорожными знаками.

Рис 3.15. Организация движения и ограждение места производства работ при ремонте тротуара и половины ширины проезжей части моста

3.27. На мостах, имеющих две полосы движения, при выполнении работ на части полосы движение организуют в соответствии с рис 3.16, если свободный от ремонтных работ габарит моста не менее 5,5 м и позволяет осуществлять двухстороннее движение.

3.38. Если дорожные работы производят на части ширины тротуара, когда его оставшаяся ширина достаточна для пропуска пешеходов, оборудуют место работы и организуют движение в соответствии с рис. 3.17. При этом место работ необходимо оградить сплошными щитами (см. рис. 4.2, в).

3.29. На двухполосных мостах с ездой понизу или когда ширина моста с ездой поверху недостаточна для организации двухстороннего движения и одновременного пропуска пешеходов по проезжей части, следует оборудовать пешеходные переходы по обе стороны моста (см. рис. 3.15). При высокой интенсивности пешеходного и автомобильного движения следует устраивать светофорное регулирование транспортных и пешеходных потоков или осуществлять управление движением с помощью регулировщиков.

Рис. 3.16. Организация движения и ограждение места производства работ при ремонте части полосы движении двухполосного моста

Рис. 3.17. Организация движения и ограждение места производства. работ при ремонте части ширины тротуара моста

Участки дорог в горной местности

На участках дорог в горной местности с интенсивным движением с целью избежания больших транспортных потерь и из соображений безопасности работы  следует выполнять в периоды уменьшения интенсивности движения в ночные часы и ранним утром.

При производстве работ на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в горной местности и обеспеченной видимости движение транспортных средств организуют по принципу “саморегулирования”, при этом приоритет предоставляют транспортным средствам, движущимся на подъем (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Организация движения и ограждение места производства работ на двухполосных дорогах с обеспеченной видимостью в горной местности

Таблица 3.2

Допустимая длина участка при саморегулировании движения в зоне производства работ

| Интенсивность движения, авт./ч | Максимальная протяженность зоны работ, м, на продольном уклоне, % |
| --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 100 | 315 | 300 | 270 | 250 | 230 |
| 200 | 130 | 115 | 85 | 75 | 60 |
| 300 | 70 | 55 | 40 | 35 | 25 |
| 400 | 35 | 30 | 25 | - | - |
| 500 | 30 | 25 | - | - | - |

3.33. На участках в горной местности с большими продольными уклонами допустимая протяженность зоны проведения работ в случае саморегулирования движения в зоне ремонтных работ устанавливается с учетом интенсивности движения (табл. 3.2).

3.34. В целях повышения безопасности движения и улучшения зрительного восприятия дорожных знаков их следует размещать вне кривых в плане с закрытой видимостью, увеличивая при необходимости расстояние от места их установки до начала участка работ.

Организация движения в местах краткосрочных работ

3.43. При проведении краткосрочных работ расстановка дорожных знаков и ограждений может выполняться по упрощенным схемам.

Под краткосрочными работами следует понимать работы по монтажу, текущему ремонту и содержанию конструкций, продолжительностью не более 6 часов, а после их окончания проезжая часть и обочины полностью освобождаются от машин и механизмов, ограждающих устройств, временных дорожных знаков и возобновляется беспрепятственное движение транспортных средств по всей ширине проезжей части.

3.44. Если краткосрочные работы не вызывают сужения проезжей части, зону работ ограждают в соответствии с рис. 3.19.

3.45. При краткосрочных работах, вызывающих сужение проезжей части, следует применять схему организации движения в соответствии с рис. 3.20, 3.21

Рис. 3.19. Организация движения и ограждение зоны краткосрочных работ без сужения проезжей части:

1 - автомобиль; 2 - зона работ 3 - дорожное ограждение

Рис. 3.20. Организация движения и ограждение зоны краткосрочных работ, вызывающих сужение проезжей части: - правая (крайняя) полоса движения

Рис. 3.21. Организация движения и ограждение зоны краткосрочных работ, вызывающих сужение проезжей части: - левая (крайняя) полоса движения

В случае выхода рабочих для проведения работ на встречную полосу движения необходимо из числа рабочих заблаговременно выставлять двух регулировщиков с красными нарукавными повязками и жезлами, которые закрывают движение транспорта на время работ.

3.46. При краткосрочных работах, вызывающих сужение проезжей части, необходимо использовать импульсную дорожную стрелку (знаки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 “Объезд препятствия”), временные знаки  3.24 “Ограниченно максимальной скорости”, устанавливаемые на ограждающем барьере или машине прикрытия, а также два знака 1.25 “Дорожные работы”, один из которых закрепляют на передней части автомобиля-ремонтера, а второй устанавливают за 50 м до зоны ремонтных работ.

3.48. Спецтехника, участвующая в проведении краткосрочных работ, должна быть оборудована проблесковыми маячками желтого цвета.

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Дорожные знаки

4.1. Дорожные знаки, расположенные справа по ходу движения, должны быть продублированы на левой стороне дороги, на разделительной полосе или на проезжей части, если условия движения таковы, что знак может быть не замечен водителем.

4.2. Дорожные знаки, установленные ранее на эксплуатируемой дороге в местах производства работ, должны быть сняты, если их информация противоречит информации временных дорожных знаков.

4.3. Временные дорожные знаки, как правило, устанавливаются на переносных опорах (рис. 4.1). Возможна установка знаков на ограждающих щитах или барьерах. В этом случае нижний край знака должен находиться на высоте не менее 10 см от поверхности земли или дорожного покрытия. Плоскость дорожных знаков, устанавливаемых на переносных опорах, должна составлять с поверхностью покрытия угол не менее 70°.

Рис. 4.1. Переносная опора для временного дорожного знака

4.4. В плане дорожные знаки надо размещать так, чтобы от края проезжей части до ближайшего к ней края знака было не менее 0,5 м.

Размеры переносных опор должны соответствовать размерам используемых дорожных знаков. Элементы опоры не должны выступать за боковые края знака более чем на 20 см.

4.5. Условия применения дорожных знаков, наиболее, часто используемых при производстве работ, изложены в пп. 4.8-4.24 настоящей Инструкции.

4.6. Дорожные знаки или группы знаков необходимо располагать друг от друга на расстоянии не менее 50 м. Первым по ходу движения необходимо устанавливать знак 1.25 “Дорожные работы”. Этот знак с табличкой 8.2.1 должен повторяться не менее чем за 50 м до начала места проведения работ. В населенных пунктах и в стесненных условиях повторный знак 1.25 с табличкой 8.2.1 “Зона действия” можно устанавливать непосредственно у начала места работ.

.4.7. Знаки 1.20.1-1.20.3 “Сужение дороги” служат для предупреждения водителей о сужении проезжей части или полотна дороги независимо от причин, вызвавших это сужение.

4.8. Знак 1.21 “Двустороннее движение” предупреждает водителей об участке, на котором вследствие выполнения работ временно организовано двустороннее движение. Знак устанавливают перед участком работ в том случае, если до него на проезжей части осуществлялось одностороннее движение.

4.9. Знак 1.33 “Прочие опасности” используют для предупреждения водителей о наличии опасности, не предусмотренной другими предупреждающими знаками, например проложенные поперек проезжей части сварочные кабели и т.д.

4.10. Знаки 1.34.1-1.34.3 “Направление поворота” устанавливают в местах резкого изменения направления движением транспортных средств. При этом знаки могут быть размещены на щитах или барьерах.

4.11. указание направления объезда различного рода препятствий, находящихся на проезжей части, осуществляют с помощью знаков 4.2.1-4.2.3 “Объезд препятствия”. Допускается применять знаки 4.2.1 и 4.2.2 для обозначения отклонения траектории движения транспортных средств от препятствия, которая должна быть образована не менее чем пятью знаками, при этом наклон линии, образованной этими знаками к оси дороги, должен быть не менее 1:10, 1:20 и 1:50 при допустимой скорости соответственно 40, 60 и более 60 км/ч.

4.12. Когда движение транспортных средств организуется по специально устроенному объезду, перед началом объезда должны быть установлены знаки 6.18.1-6.18.3 “Направление объезда”.

Если необходимо организовать движение по прилегающей сети дорог, для указания маршрута движения перед началом объезда следует устанавливать знак 6.17 “Схема объезда”, а на всех пересечениях на маршруте объезда знаки 6.18.1-6.18.3 “Направление объезда”.

4.13. Ограничивать скорость перед ремонтируемом участком с помощью знака 3.24 “Ограничение максимальной скорости” следует в том случае, когда в начале участка производится перестроение транспортных средств или возможен выход на проезжую часть рабочих.

4.14. Запрещение обгона с помощью знака 3.20 “Обгон запрещен” следует вводить на двух и трехполосных дорогах, когда работы проводятся на проезжей части или обочинах. На многополосных дорогах запрещают обгоны для того направления, на котором из-за проводимых работ движение осуществляется по меньшему числу полос.

4.15. Знак 2.6 “Преимущество встречного движения” устанавливают, как правило, со стороны полосы движения, на которой ведутся дорожные работы. В этом случае с противоположной стороны должен устанавливаться знак 2.7 “Преимущество перед встречным движением”.

4.16. В случае необходимости, когда по условиям работ пропуск транспортных средств необходимо ограничить по весу или габариту, следует устанавливать дорожные знаки 3.11 “Ограничение массы”, 3.13 “Ограничение высоты”, 3.14 “Ограничение ширины”.

4.17. За пределами участка проведения работ в створе последнего по ходу движения ограждающего устройства устанавливают знаки 3.21 “Конец зоны запрещения обгона”, 3.25 “Конец зоны ограничения максимальной скорости” или 3.31 “Конец зоны всех ограничений”.

4.18. Табличка 8.1.1 “Расстояние до объекта” должна применяться с предупреждающими знаками, если расстояние от знака до начала опасного участка вне населенных пунктов меньше 50 м или больше 100 м.

4.19. Таблички 8.1.3 и 8.1.4 “Расстояние до объекта” должны применяться со знаком 1.25 в местах поворота в сторону опасных участков дороги.

4.20. Табличка 8.2.1 “Зона действия” должна применяться с повторным предупреждающим знаком 1.25 “Дорожные работы” дли указания протяженности опасного участка.

Ограждающие и направляющие устройства, другие технические средства

4.21. Ограждающие средства (переносные барьеры, инвентарные щиты, стойки, вехи, конусы, сигнальные флажки), вспомогательное оборудование (шнуры с цветными флажками, сигнальные фонари, переносные светофоры) являются необходимыми элементами организации движения на участках работ.

4.22. Переносные ограждающие устройства должны быть прочными, транспортабельными и устойчивыми.

4.23. Ограждающие барьеры переносного типа с перекладинами (рис. 4.2, г) устанавливают главным образом поперек проезжей части, чтобы закрыть движение по всей ширине или по одной стороне проезжей части, за 5-10 м перед границей места работы с двух сторон. При необходимости пропуска внутрипостроечного транспорта в местах въезда автомобилей устанавливают шлагбаумы.

4.24. Штакетный барьер (рис. 4.2, а) состоит из стоек, крестовин и обрешетки. Верхнюю и нижнюю части барьера окрашивают в красный цвет, среднюю в белый или желтый.

4.25. Направляющая веха (рис. 42, б) состоит из щитка и металлической опоры, щиток с обеих сторон окрашивают полосами белого и красного цвета шириной 200 мм под углом 45°.

4.26. Деревянные стопки (рис. 4.2, в) состоят из конусной рейки, окрашиваемой чередующимися полосами красного и белого цвета, и крестовины.

4.27. Направляющие конусы (рис. 4.2, ж) могут быть выполнены из листовой стали, резины или других материалов, должны легко сдвигаться при наезде на них автомобилей, быть устойчивыми к опрокидыванию воздушным потоком, создаваемым проезжающими транспортными средствами. Окрашивают конусы чередующимися горизонтальными полосами красного и белого цвета шириной 150 мм.

4.28. Сигнальный флажок (рис. 4.2, з) состоит из металлического щитка и опоры. На щиток с обеих сторон наносят полосу черного цвета шириной 150 мм под углом 45°, на которой закрепляется световозвращающий элемент красного цвета размером 40 ( 100 мм.

4.29. Стойки, вехи и направляющие конусы используют для ограждения мест работ и как средство, обеспечивающее плавное изменение направления движения при объезде мест работ, а также при переводе движения с одной полосы дороги на другую.

4.30. Для создания хорошей видимости направляющей линии на ней должно быть установлено не менее восьми конусов или пяти вех. Конусы и вехи лучше использовать для обозначения на проезжей части направляющих линий, для ограждения места работы - вдоль дороги со стороны движении с расстоянием между ними 10-15 м.

Конусы и вехи необходимо устанавливать так, чтобы их опорная часть, наиболее удаленная от ограждаемого участка работ, находилась на расстоянии не более 0,5 м от него.

Рис. 4.2. Ограждения и направляющие устройства:

а - штакетный барьер; б - направляющая веха; в - деревянная стойка; г - барьер с деревянной или металлической перекладиной; д - сигнальный шнур с цветными флажками; е - инвентарный щит; ж - направляющий конус; з - сигнальный флажок

4.31. Сигнальные шнуры (рис. 4.2, в), используемые для ограждения мест работ, закрепляют к установленным штакетным барьерам, вехам или конусам. Высота подвески шнуров над поверхностью дороги должна быть не менее 80 см.

# 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

5.1. Ежедневно перед началом работ необходимо проверить наличие технических средств, предусмотренных схемой, и при необходимости заменить пришедшие в негодность или установить отсутствующие средства.

.5.4. Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены сигнальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета, надеваемой поверх обычной спецодежды.

Пример ведомости потребного количества дорожных знаков для производства работ на половине ширины проезжей части автомобильных дорог с двумя полосами движения

| № рис. в инструк- | Дорожные знаки | Ограждающие устройства |
| --- | --- | --- |
| ции | Дорожные работы 1.23 | Сужение дороги справа 1.18.2 | Сужение дороги слева 1.18.3 | Преимущество встречного движения 2.6 | Преимущество перед встречным движением 2.7 | Обгон запрещен 3.20 | Ограничение максимальной скорости 3.24 | Конец зоны всех ограничений 3.31 | Объезд препятствия слева 4.2.2 | Расстояние до объекта 7.1.1 | Зона действия 7.2.1 | Ограждающие барьеры (штакетные) | Направляющие конус |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |

Примечание: число граф должно соответствовать числу наименований дорожных знаков, используемых в схеме.

2. Направляющие конусы, вехи и стойки определяют по потребности, в зависимости от протяженности ремонтируемого участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на рекламную конструкцию

Объем необходимой  документации определяется  разработчиком в соответствии с требованиями действующих регламентов и стадией проектирования в зависимости от характера, назначения или условий производства.

Документы в зависимости от характера проектируемого изделия могут быть, по усмотрению разработчика, совмещены.

Документация  на изделие может включать в себя основные комплекты чертежей по разделам:

-конструкции железобетонные;

-конструкции металлические;

-конструкции деревянные;

-антикоррозионная защита;

-силовое электрооборудование;

-электрическое освещение;

-электроснабжение;

-рабочие чертежи типовых и повторно применяемых изделий (элементов, конструкций, винила) и узлов;

-рабочие чертежи нетиповых изделий (элементов конструкций);

-заказные спецификации и ведомость объемов монтажных работ;

-чертежи общих видов нетиповых конструкций и не стандартизированного оборудования, а также

-другие комплекты.

Виды документов                                                                                                                                 Таблица 1

| Название | Определение |
| --- | --- |
| Чертеж детали (марки) 1 | Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля |
| Сборочный чертеж | Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. |
| Чертеж общего вида 1 | Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия |
| Габаритный чертеж | Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами |
| Электромонтажный чертеж | Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия |
| Монтажный чертеж 1 | Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чертежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабатываемых для установки изделия |
| Упаковочный чертеж | Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия |
| Схема | Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними |
| Спецификация1 | Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта |
| Ведомость спецификаций | Документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости |
| Ведомость покупных изделий | Документ, содержащий перечень покупных изделий, примененных в разрабатываемом изделии |
| Пояснительная записка1 | Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений |
| Расчет1 | Документ, содержащий расчеты параметров и величин, например, расчет на устойчивость, расчет на прочность и др. |
| Технологические документы | Документы, определяющие технологию изготовления изделия, содержащие данные для организации производственного процесса. |
| Эксплуатационные документы | Документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации |
| Ремонтные документы | Документы, содержащие данные для проведения ремонтных работ на специализированных предприятиях |
| Инструкция | Документ, содержащий указания и правила, используемые при изготовлении изделия (сборке, регулировке, контроле, приемке и т. п.) |

1) Документ обязательный

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основными характеристиками нагрузок. установленными в настоящем регламенте являются их нормативные значения.

Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, оборудования, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях).

1.2. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке (t, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:

а) при расчете на прочность и устойчивость — в соответствии с пп. 2.2, 3. ,.4, 3.9, 5.11, 6.3 и 7.7;

б) при расчете на выносливость — равным единице:

в) в расчетах по деформациям — равным единице.

Расчетные значения нагрузок при наличии статистических данных допускается определять непосредственно по заданной вероятности их превышения.

При расчете конструкций и оснований для условий размещения  расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20 %.

При необходимости расчета на прочность и устойчивость в условиях пожара, коэффициенты надежности по нагрузке для всех учитываемых при этом нагрузок следует принимать равными единице.

Примечание. Для нагрузок с двумя нормативными значениями соответствующие расчетные значения следует определять с одинаковым коэффициентом надежности по нагрузке (для рассматриваемого предельного состояния).

КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК

1.3. В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.

1.4. Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при  их возведении, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.

Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с пп. 1.5— 1.8.

1.5. К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей конструкции, в том числе вес несущих и ограждающих элементов;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

1.6. К длительным нагрузкам следует относить:

а) вес элементов для установки дополнительного оборудования

б) вес дополнительного оборудования

в) Нагрузки, возникающие при эксплуатации дополнительного оборудования

г) нагрузки от веса персонала производящего обслуживание конструкции

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;

и) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 — для III снегового района, 0,5 — для IV района; 0,6 — для V и VI районов,

к) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями, определяемыми в соответствии с указаниями пп. 8.2—8.6 при условии (1 = (2 = (3 = (4 = (5 = 0, (I = (VII = 0;

л) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов:

м) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

1.7. К кратковременным нагрузкам следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при перестановке или замене дополнительного оборудования;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта , дополнительного оборудования;

в) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;

д) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;

г) ветровые нагрузки;

д) гололедные нагрузки.

1.8. К особым нагрузкам следует относить:

а) сейсмические воздействия;

б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями правил эксплуатации, временной неисправностью или поломкой  дополнительного оборудования;

в) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.

СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК

1.9. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

1.10. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных,

б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.

Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные — при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные — при учете полного нормативного значения.

1.11. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

в основных сочетаниях для длительных нагрузок (1 = 0,95; для кратковременных (2 = 0,9:

в особых сочетаниях для длительных нагрузок (1 = 0,95; для кратковременных (2 = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.

При учете основных сочетаний, включающих постоянные нагрузки и одну временную нагрузку (длительную или кратковременную), коэффициенты (1, (2 вводить не следует.

Примечание. В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания (2, принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки — 1,0, для второй — 0,8, для остальных — 0,6.

1.12. При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями п. 1.11 за одну временную нагрузку следует принимать:

нагрузку определенного рода от одного источника (снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку, веса персонала производящего обслуживание конструкции);

2. ВЕС КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТОВ

2.1. Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, других конструкций и грунтов — по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетам их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

2.2. Коэффициенты надежности по нагрузке (t для веса конструкций и грунтов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Конструкции сооружений и вид грунтов | Коэффициент надежности по нагрузке (t |
| --- | --- |
| Конструкции: металлические | 1,05 |
| бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные | 1,1 |
| Грунты: в природном залегании | 1,1 |
| насыпные | 1,15 |

Примечания: 1. При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке (t = 0,9.

2. При определении нагрузок от грунта следует учитывать нагрузки от складируемых материалов, оборудования и транспортных средств, передаваемые на грунт.

3. Для металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50 % общих усилий, следует принимать (t = 1,1.

3. НАГРУЗКИ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ,

ЛЮДЕЙ,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ОТ ОБОРУДОВАНИЯ,

3.1. Нагрузки от  дополнительного оборудования устанавливаются на основании технологических решений, в котором должны быть приведенывозможные места расположения дополнительного оборудования,  места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или переоснащения;

б)При замене фактических нагрузок эквивалентными, равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов. Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их нагружения фактическими нагрузками.

Учет перспективного увеличения нагрузок от оборудования допускается при технико-экономическом обосновании.

3.2. Нормативное значение веса оборудования, в том числе следует определять на основании стандартов или каталогов, а для нестандартного оборудования — на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.

В состав нагрузки от веса оборудования следует включать собственный вес установки (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств), вес изоляции, заполнителей оборудования, возможных при эксплуатации, Нагрузки от оборудования необходимо принимать в зависимости от условий его размещения и возможного перемещения при эксплуатации. При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением дополнительного оборудования во время монтажа или эксплуатации конструкции.

3.3. Коэффициент надежности по нагрузке (t для веса оборудования приведен в табл. 2.

Таблица 2

| Вес | Коэффициент надежности по нагрузке (t |
| --- | --- |
| Стационарного оборудования | 1,05 |
| Изоляции стационарного оборудования | 1,2 |
| Заполнителей оборудования | 1,0 |

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ НАГРУЗКИ

3.4Коэффициент надежности по нагрузке от веса дополнительного оборудования следует принимать в соответствии с указаниями п. 2.2.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ

И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА

3.5 . Несущие элементы конструкции должны быть проверены на  сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в конструкции на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок. их следует принимать равными:

для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, — 0,5 кН (50 кгс) (данную нагрузку следует учитывать без снеговой нагрузки).

Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.

3.9. Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений кровли, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН (30 кгс) (в любом месте по длине поручня), если по строительному заданию на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.

.

4. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ

4.1

Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле:

S = S  x мю,

g

где S  - расчетное  значение  веса   снегового   покрова   на   1 м2

g   горизонтальной    поверхности     земли,     принимаемое  в

соответствии с п.5.2.

мю - коэффициент перехода от  веса  снегового  покрова  земли  к

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с

п.п.5.3. - 5.6.

4.2. Расчетное значение веса снегового покрова S_g на 1 м" горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 4.

4.3. Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента ( следует принимать в соответствии с обязательным приложением 3, при этом промежуточные значения коэффициента ( необходимо определять линейной интерполяцией.

В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета (для покрытий с фонарями — на участках шириной b).

4.4. Варианты с повышенными местными снеговыми нагрузками, приведенные в обязательном приложении 4.1, необходимо учитывать при расчете плит, настилов и прогонов покрытий, а также при расчете тех элементов несущих конструкций (ферм, балок, колонн и т.п.), для которых указанные варианты определяют размеры сечений.

Примечание. При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в обязательном приложении 4.1. При расчете рам и колонн допускается учет только равномерно распределенной снеговой нагрузки, за исключением мест перепадов покрытий, где необходимо учитывать повышенную снеговую нагрузку.

4.5*. Коэффициенты (, установленные в соответствии с указаниями схем 1, 2, 5 и 6 обязательного приложения 3 для пологих (с уклонами до 12 % или с  ( 0,05 ) покрытий однопролетных и многопролетных конструкций без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца v ( 2 м/с, следует снижать умножением на коэффициент  где k — принимается по табл. 6; b — ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.

Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных конструкций без фонарей, проектируемых в районах с v ( 4 м/с, коэффициент (, установленный в соответствии с указаниями схем 1 и 5 обязательного приложения 4.1., следует снижать умножением на коэффициент, равный 0,85.

Среднюю скорость ветра v за три наиболее холодных месяца следует принимать по карте 2 обязательного приложения 4.3..

Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое настоящим пунктом, не распространяется:

а) на покрытия в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 (С (см. карту 5 обязательного приложения 4.3.);

б) на покрытия конструкций, защищенных от прямого воздействия ветра более высокими сооружениями, удаленными менее чем на 10 h1, где h1 — разность высот соседней и проектируемой  конструкции;

в) на участки покрытий длиной b, b1 и b2, у перепадов высот конструкций  и парапетов (см. схемы 8 — 11 обязательного приложения 4.1.).

Таблица 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Снеговые районы Российской Федерации  |       |       |       |       |       |       |       |       |

| (принимаются по карте 1 обязательного |   I   |  II   |  III  |  IV   |   V   |  VI   |  VII  | VIII  |

|             приложения )             |       |       |       |       |       |       |       |       |

|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

|               S_g, кПа                |  0,8  |  1,2  |  1,8  |  2,4  |  3,2  |  4,0  |  4,8  |  5,6  |

|               (кгс/м2)                | (80)  | (120) | (180) | (240) | (320) | (400) | (480) | (560) |

Примечание: В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 обязательного приложения 5, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом, а также при существенном отличии местных данных от приводимых в таблице 4 расчетные значения веса снегового покрова следует устанавливать на основе данных Росгидрометцентра.. При этом в качестве расчетного значения S_g следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет

4.6. Коэффициенты ( при определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий конструкций с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует снижать на 20 % независимо от снижения, предусмотренного п. 4.5.

4.7. Коэффициент надежности по нагрузке (t для снеговой нагрузки следует принимать равным 1,4. При расчете элементов конструкции покрытия, для которых отношение учитываемого нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от веса покрытия (включая вес стационарного оборудования) к нормативному значению веса снегового покрова s0 менее 0,8 (t следует принимать равным 1,6.В том случае, если предусмативается  своевременная очистка определенной части конструкции от снега , то в этой части допускается не учитывать гололедные и снеговые нагрузки

5. ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ

5.1. Ветровую нагрузку на сооружение следует рассматривать как совокупность:

а) нормального давления we, приложенного к внешней поверхности конструкции или элемента;

б) сил трения wf, направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или вертикальной проекции (для конструкций с выступающими элементами…..);

в) нормального давления wi, приложенного к внутренним поверхностям конструкции с проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми проемами;

либо как нормальное давление wx, wy, обусловленное общим сопротивлением сооружения в направлении осей х и y и условно приложенное к проекции конструкции на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.

При проектировании высоких конструкций, относительные размеры которых удовлетворяют условию h/d > 10, необходимо дополнительно производить поверочный расчет на вихревое возбуждение (ветровой резонанс); здесь h — высота конструкции, d — минимальный размер поперечного сечения, расположенного на уровне 2/3h.

5.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.

5.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле

где w0 — нормативное значение ветрового давления (см. п. 5.4);

k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. п. 5,5);

с — аэродинамический коэффициент (см. п. 5.6).

5.4. Нормативное значение ветрового давления w0 следует принимать в зависимости от ветрового района Российской Федерации по данным табл. 5.

Для горных и малоизученных районов, обозначенных на карте 3, нормативное значение ветрового давления w0 допускается устанавливать на основе данных метеостанций Росгидрометцентра., а также результатов обследования районов предполагаемой установки с учетом опыта эксплуатации сооружений. При этом нормативное значение ветрового давления w0, Па, следует определять по формуле

где v0 — численно равно скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в среднем раз в 5 лет (если техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другие периоды повторяемости скоростей ветра).

5.5. Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6 в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:

А — открытые пространства;

В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

С — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

Рекламная конструкция считается расположенной в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны конструкции на расстоянии 30h — при высоте конструкции h до 60 м и 2 км — при большей высоте.

Таблица 5

| Ветровые районы РФ (принимаются по карте 3 обязательного приложения 4.3) | Ia | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w0, кПа (кгс/м2) | 0,17 (17) | 0,23 (23) | 0,30 (30) | 0,38 (38) | 0,48 (48) | 0,60 (60) | 0,73 (73) | 0,85 (85) |

Таблица 6

| Высота z, м | Коэффициент k для типов местности |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| ( 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
| 150 | 2,25 | 1,9 | 1,55 |
| 200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
| 250 | 2,65 | 2,3 | 2,0 |
| 300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
| 350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
| ( 480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

Примечание. При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчетных направлений ветра.

5.6. При определении компонентов ветровой нагрузки we, wf, wi, wx, wy следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления сe, трения сf, внутреннего давления сi и лобового сопротивления сx или сy, принимаемых по обязательному приложению 4.2., где стрелками показано направление ветра. Знак «плюс» у коэффициентов сe или сi соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность, знак «минус» — от поверхности. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.

При расчете рекламной конструкции закрепленной  в углах здания по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом сe = (2, распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м (черт. 1).

В случаях, не предусмотренных обязательным приложением 4.2. (иные формы конструкций, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям и т. п.), аэродинамические коэффициенты допускается принимать по справочным и экспериментальным данным или на основе результатов продувок моделей конструкций в аэродинамических трубах.

Примечание. При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа рекламной конструкции) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления се или лобового сопротивления сх.

Черт. 1. Участки с повышенным отрицательным

давлением ветра

5.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp на высоте z следует определять:

а) для конструкций(и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебании f1, Гц, больше предельного значения собственной частоты fl, (см. п. 5.8), — по формуле

где wm — определяется в соответствии с п. 5.3;

( — коэффициент пульсации давления ветра на уровне z, принимаемый по табл. 7;

v — коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. п. 5.9);

Таблица 7

| Высота z, м | Коэффициент пульсаций давления ветра ( для типов местности |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| ( 5 | 0,85 | 1,22 | 1,78 |
| 10 | 0,76 | 1,06 | 1,78 |
| 20 | 0,69 | 0,92 | 1,50 |
| 40 | 0,62 | 0,80 | 1,26 |
| 60 | 0,58 | 0,74 | 1,14 |
| 80 | 0,56 | 0,70 | 1,06 |
| 100 | 0,54 | 0,67 | 1,00 |
| 150 | 0,51 | 0,62 | 0,90 |
| 200 | 0,49 | 0,58 | 0,84 |
| 250 | 0,47 | 0,56 | 0,80 |
| 300 | 0,46 | 0,54 | 0,76 |
| 350 | 0,46 | 0,52 | 0,73 |
| ( 480 | 0,46 | 0,50 | 0,68 |

Черт. 2. Коэффициенты динамичности

1 — для железобетонных и каменных сооружений, (( = 0,3); 2 — для стальных башен, мачт,  (( = 0,15)

б) для рекламных конструкций (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы при f1 < fl — по формуле

(9)

где ( — коэффициент динамичности, определяемый по черт. 2 в зависимости от параметра  и логарифмического декремента колебаний ( (см. п. 6.8);

(t — коэффициент надежности по нагрузке (см. п. 6.11);

w0 — нормативное значение ветрового давления, Па (см. п. 6.4);

в) для конструкций, симметричных в плане, у которых f1 < fl, а также для всех сооружений, у которых f1 < fl < f2 (где f2 — вторая частота собственных колебаний сооружения), — по формуле

(10)

где т — масса конструкции на уровне z, отнесенная к площади поверхности, к которой приложена ветровая нагрузка;

( —коэффициент динамичности (см. п. 5.7, б);

y — горизонтальное перемещение сооружения на уровне z по первой форме собственных колебаний (для симметричных в плане зданий постоянной высоты в качестве у допускается принимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально приложенной статической нагрузки);

( — коэффициент, определяемый посредством разделения сооружения на r участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, по формуле

(11)

где Мk — масса k-го участкаконструкции;

yk — горизонтальное перемещение центра k-го участка;

wpk — равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой по формуле (8), на k-й участок конструкции.

Для конструкций  с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на уровне z допускается определять по формуле

(12)

где wph — нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте h верха конструкции, определяемое по формуле (8).

5.8. Предельное значение частоты собственных колебаний fl, Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8.

Таблица 8

| Ветровые районы РФ | fl, Гц при |
| --- | --- |
| (принимаются по карте 3 обязательного приложения 4.3.) | ( = 0,3 | ( = 0,15 |
| Iа | 0,85 | 2,6 |
| I | 0,95 | 2,9 |
| II | 1,1 | 3,4 |
| III | 1,2 | 3,8 |
| IV | 1,4 | 4,3 |
| V | 1,6 | 5,0 |
| VI | 1,7 | 5,6 |
| VII | 1,9 | 5,9 |

Значение логарифмического декремента колебаний ( следует принимать:

а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для конструкций со стальным каркасом при наличии ограждающих элементов ( = 0,3;

б) для стальных башен, мачт, щитов,пилонов и др. конструкций, в том числе на железобетонных постаментах, ( = 0,15.

5.9. Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности конструкции, на которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части поверхности наветренных, подветренных, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент рекламной конструкции.

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (черт. 3), то коэффициент v следует определять по табл. 9 в зависимости от параметров ( и ( принимаемых по табл. 10.

Черт. 3 Основная система координат при

определении коэффициента корреляции v

Таблица 9

| (, м | Коэффициент v при (, м, равных |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 350 |
| 0,1 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,76 | 0,67 | 0,56 |
| 5 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,73 | 0,65 | 0,54 |
| 10 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,53 |
| 20 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 0,51 |
| 40 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,57 | 0,48 |
| 80 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,44 |
| 160 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,38 |

Таблица 10

| Основная координатная плоскость, параллельно которой расположена расчетная поверхность | ( | ( |
| --- | --- | --- |
| zoy | b | h |
| zox | 0,4а | hп |
| xoy | b | а |

При расчете конструкции в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом указаний обязательного приложения 4.2., при этом для решетчатых конструкций необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

5.10. Для конструкций, у которых f2 < fl, необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия

5.11. Коэффициент надежности по ветровой нагрузке (t следует принимать равным 1,4.

6. ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ

6.1. Гололедные нагрузки необходимо учитывать при проектировании воздушных линий электроснабжения, тросовых конструкций типа транспоранта - перетяжек и прочих подобных конструкций или элементов, с которых в процессе эксплуатации не производится очистка от снега и гололеда .

6.2. Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм включ. (проводов, тросов, оттяжек, стоек, вант и др.) i, Н/м, следует определять по формуле

(13)

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки i’, Па, для других элементов следует определять по формуле

(14)

В формулах (13) и (14):

b — толщина стенки гололеда, мм (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимаемая по табл. 11. Для других периодов повторяемости толщину стенки гололеда следует принимать по специальным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке;

k — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и принимаемый по табл. 12;

d — диаметр провода, троса, мм;

(1 — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения и определяемый по табл. 13;

(2 — коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

( — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

g — ускорение свободного падения, м/с2.

6.3. Коэффициент надежности по нагрузке (t для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,3.

6.4. Давление ветра на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нормативного значения ветрового давления w0, определяемого согласно п. 5.4.

Примечания: 1. В отдельных районах РФ, где наблюдаются сочетания значительных скоростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений, толщину стенки гололеда и его плотность, а также давление ветра следует принимать в соответствии с фактическими данными.

Таблица 11

| Гололедные районы РФ (принимаются по карте 4 обязательного приложения 4.3) | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки гололеда b, мм | Не менее 3 | 5 | 10 | 15 | Не менее 20 |

Таблица 12

| Высота над поверхностью земли, м | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент k | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |

Таблица 13

| Диаметр провода, троса или каната, мм | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент (1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |

Примечания (к табл. 11—13): 1. В V районе, горных и малоизученных районах РФ, обозначенных на карте 4 обязательного приложения 4.3., а также в сильнопересеченных местностях (на вершинах гор и холмов, на перевалах, на высоких насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, глубоких выемках и т.п.) толщину стенки гололеда необходимо определять на основании данных специальных обследований и наблюдений.

2. Промежуточные значения величин следует определять линейной интерполяцией.

3. Толщину стенки гололеда на подвешенных горизонтальных элементах кругового сечения (тросах, проводах, канатах) допускается принимать на высоте расположения их приведенного центра тяжести.

6.5. Температуру воздуха при гололеде независимо от высоты сооружений следует принимать в горных районах с отметкой: более 2000 м — минус 15 (С, от 1000 до 2000 м — минус 10 (С; для остальной территории РФ для сооружений высотой до 100 м — минус 5 (С, более 100 м — минус 10 (С.

Примечание. В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус 15 (С, ее следует принимать по фактическим данным.

7. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЯ

7.1. В случаях,  когда температурные воздействия оказывают влияние на прочность  и работоспособность конструкции следует

учитывать изменение во времени (t средней температуры и перепад температуры и по сечению элемента.

7.2. Нормативные значения изменений средних температур по сечению элемента соответственно в теплое (tw и холодное (tc время года следует определять по формулам:

(15)

(16)

где tw, tc — нормативные значения средних температур по сечению элемента в теплое и холодное время года. принимаемые в соответствии с п. 7.3;

t0w, t0c ( начальные температуры в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 7.6.

7.3. Нормативные значения средних температур tw и tc и перепадов температур по сечению элемента в теплое (w и холодное (c время года для однослойных конструкций следует определять по табл. 14.

Примечание. Для многослойных конструкций tw, tc, (w, (c определяются расчетом. Конструкции, изготовленные из нескольких материалов, близких по теплофизическим параметрам, допускается рассматривать как однослойные.

Таблица 14

|  | Конструкции в стадии эксплуатации |
| --- | --- |
| элементы рекламной конструкции | открытые сооружения конструкции | конструкции с подогревом | Конструкции с искусственным климатом или с постоянными технологическими источниками тепла |
| Не защищенные от воздействия | tw = tew + (1 + (4 | tw = tiw + 0,6(tew ( tiw) + (2 + (4 |
| солнечной радиации (в том числе | (w = (5 | (w = 0,8(tew ( tiw) + (3 + (5 |
| наружные ограждающие) | tc = tec ( 0,5(1 | tc = tic + 0,6(tec ( tic) ( 0,5(2 |
|  | (c = 0 | (c = 0,8(tec ( tic) ( 0,5(3 |
| Защищенные от воздействия | tw = tew | tw = tiw |
| солнечной радиации (в том числе | (w = 0 |
| внутренние) | tc = tec | tc = tic |
|  | (c = 0 |

_____________

Обозначения, принятые в табл. 14:

tew, tec — средние суточные температуры наружного воздуха соответственно в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 7.4;

tiw, tic — температуры внутреннего воздуха помещений соответственно в теплое и холодное время года, на основании технологических решений;

(1, (2, (3 — приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от суточных колебаний температуры наружного воздуха, принимаемые по табл. 15;

(4, (5 — приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от солнечной радиации, принимаемые в соответствии с п. 7.5.

Примечания: 1. При наличии исходных данных о температуре конструкций в стадии эксплуатации  с постоянными технологическими источниками тепла значения tw, tc, (w, (c следует принимать на основе этих данных.

Таблица 15

| Конструкции | Приращения температуры (, (С |
| --- | --- |
|  | (1 | (2 | (3 |
| Металлические | 8 | 6 | 4 |
| Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см: до 15 | 8 | 6 | 4 |
| от 15 до 39 | 6 | 4 | 6 |
| св. 40 | 2 | 2 | 4 |

7.4. Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года следует определять по формулам:

(17)

(18)

где tI, tVII — многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по картам 5 и б обязательного приложения 4.3.;

(I, (VII — отклонения средних суточных температур от средних месячных ((I — принимается по карте 7 обязательного приложения 4.3., (VII = 6 (С).

Примечания: 1. В отапливаемых рекламных конструкциях на стадии эксплуатации для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации, (VII допускается не учитывать.

2. Для горных и малоизученных районов РФ, обозначенных на картах 5—7 обязательного приложения 4.3., tec, tew определяются по формулам:

(19)

(20)

где tI,min, tVII,max   — средние из абсолютных значений соответственно минимальной температуры воздуха в январе и максимальной — в июле;

АI, АVII — средние суточные амплитуды температуры воздуха соответственно в январе и в июле при ясном небе.

tI,min, tVII,max, АI, АVII принимаются по данным Росгидрометцентра.

7.5. Приращения (4 и (5, (С, следует определять по формулам:

(21)

(22)

где ( — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности конструкции, принимаемый по таблице 16:

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ

РАДИАЦИИ МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ табл.16

| Материал наружной поверхности ограждающей конструкции | Коэффициент поглощения солнечной радиации ( |
| --- | --- |
| 1. | Алюминий | 0,5 |
| 2. | Асбестоцементные листы | 0,65 |
| 3. | Асфальтобетон | 0,9 |
| 4. | Бетоны | 0,7 |
| 5. | Дерево неокрашенное | 0,6 |
| 6. | Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия | 0,65 |
| 7. | Кирпич глиняный красный | 0,7 |
| 8. | Кирпич силикатный | 0,6 |
| 9. | Облицовка природным камнем белым | 0,45 |
| 10. | Окраска силикатная темно-серая | 0,7 |
| 11. | Окраска известковая белая | 0,3 |
| 12. | Плитка облицовочная керамическая | 0,8 |
| 13. | Плитка облицовочная стеклянная синяя | 0,6 |
| 14. | Плитка облицовочная белая или палевая | 0,45 |
| 15. | Рубероид с песчаной посыпкой | 0,9 |
| 16. | Сталь листовая, окрашенная белой краской | 0,45 |
| 17. | Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской | 0,8 |
| 18. | Сталь листовая, окрашенная зеленой краской | 0,6 |
| 19. | Сталь кровельная оцинкованная | 0,65 |
| 20. | Стекло облицовочное | 0,7 |
| 21. | Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая | 0,7 |
| 22. | Штукатурка цементная светло-голубая | 0,3 |
| 23. | Штукатурка цементная темно-зеленая | 0,6 |
| 24. | Штукатурка цементная кремовая | 0,4 |

Smax — максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, Вт/м2, принимаемое по таблицам 17 и 18 :

СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2 табл.17

| Месяц | Географическая широта, град, с.ш. |
| --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68 | 35 | — |
| Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |
| Март | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |
| Апрель | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |
| Май | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |
| Июнь | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |
| Июль | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |
| Август | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |
| Сентябрь | 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |
| Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |
| Ноябрь | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84 | 56 | 34 |
| Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84 | 47 | — | — |

Таблица 18 -СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2

| Ориентация | Географическая широта, град. с. ш. |
| --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь |
| В/З | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67 | 41 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 |  |
| Ю | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 |  |
| Февраль |
| В/З | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 |  |
| Ю | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 |  |
| Март |
| СВ/СЗ | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 |  |
| В/З | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 |  |
| Ю | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 |  |
| Апрель |
| С | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |
| СВ/СЗ | 257 | 256 | 254 | 243 | 236 | 239 | 242 | 257 |
| В/З | 432 | 436 | 443 | 459 | 480 | 497 | 487 | 491 |
| ЮВ/ЮЗ | 489 | 512 | 536 | 557 | 592 | 621 | 674 | 746 |
| Ю | 450 | 500 | 543 | 558 | 638 | 685 | 671 | 673 |
| Май |
| С | 165 | 163 | 165 | 176 | 183 | 185 | 194 | 177 |
| СВ/СЗ | 322 | 326 | 332 | 332 | 326 | 329 | 328 | 320 |
| В/З | 472 | 485 | 499 | 512 | 528 | 547 | 550 | 546 |
| ЮВ/ЮЗ | 449 | 487 | 529 | 573 | 607 | 649 | 716 | 745 |
| Ю | 331 | 383 | 440 | 497 | 541 | 592 | 640 | 681 |
| Июнь |
| С | 195 | 196 | 205 | 206 | 223 | 236 | 262 | 292 |
| СВ/СЗ | 344 | 346 | 362 | 370 | 375 | 414 | 452 | 486 |
| В/З | 462 | 470 | 492 | 512 | 541 | 559 | 607 | 648 |
| ЮВ/ЮЗ | 404 | 436 | 504 | 514 | 550 | 580 | 612 | 642 |
| Ю | 258 | 307 | 371 | 427 | 469 | 512 | 554 | 596 |
| Июль |
| С | 213 | 188 | 197 | 212 | 215 | 219 | 237 | 278 |
| СВ/СЗ | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 359 | 382 | 440 |
| В/З | 453 | 478 | 494 | 518 | 541 | 554 | 576 | 643 |
| ЮВ/ЮЗ | 395 | 432 | 473 | 511 | 542 | 572 | 630 | 693 |
| Ю | 293 | 343 | 398 | 452 | 501 | 546 | 591 | 646 |
| Август |
| С | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 130 | 132 |  |
| СВ/СЗ | 280 | 274 | 270 | 268 | 264 | 264 | 261 |  |
| В/З | 442 | 447 | 451 | 457 | 466 | 482 | 500 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 458 | 488 | 518 | 542 | 567 | 598 | 626 |  |
| Ю | 387 | 430 | 477 | 520 | 552 | 589 | 600 |  |
| Сентябрь |
| СВ/СЗ | 214 | 205 | 195 | 191 | 185 | 180 | 177 |  |
| В/З | 378 | 374 | 372 | 371 | 366 | 356 | 345 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 475 | 496 | 529 | 530 | 547 | 554 | 544 |  |
| Ю | 440 | 536 | 561 | 584 | 608 | 610 | 612 |  |
| Октябрь |
| СВ/СЗ | 173 | 148 | 125 | 110 | 95 | 77 | 62 |  |
| В/З | 336 | 314 | 283 | 263 | 239 | 208 | 177 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 524 | 520 | 508 | 490 | 476 | 466 | 456 |  |
| Ю | 612 | 625 | 625 | 611 | 598 | 584 | 522 |  |
| Ноябрь |
| В/З | 237 | 218 | 192 | 166 | 139 | 107 | 78 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 472 | 449 | 424 | 392 | 346 | 296 | 245 |  |
| Ю | 636 | 617 | 597 | 543 | 486 | 412 | 325 |  |
| Декабрь |
| В/З | 209 | 180 | 147 | 121 | 93 | 65 | 42 |  |
| ЮВ/ЮЗ | 453 | 410 | 361 | 305 | 245 | 179 | 115 |  |
| Ю | 651 | 609 | 536 | 475 | 400 | 296 | 192 |  |

k — коэффициент, принимаемый по табл. 16;

k1 — коэффициент, принимаемый по табл. 17.

Таблица 19

| Вид и ориентация поверхности (поверхностей) | Коэффициент k |
| --- | --- |
| Горизонтальная | 1,0 |
| Вертикальные, ориентированные на: юг | 1,0 |
| запад | 0,9 |
| восток | 0,7 |

Таблица 20

| Конструкции зданий | Коэффициент k1 |
| --- | --- |
| Металлические | 0,7 |
| Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см: до 15 | 0,6 |
| от 15 до 39 | 0,4 |
| св. 40 | 0,3 |

7.6. Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое t0w и холодное t0c время года следует определять по формулам:

(23)

(24)

Примечание. При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.

7.7. Коэффициент надежности по нагрузке (t для температурных климатических воздействий (t и ( следует принимать равным 1,1.

8. ПРОЧИЕ НАГРУЗКИ

В необходимых случаях следует учитывать прочие нагрузки, не включенные в настоящий регламент(ветровые воздействия, вызывающие аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, бафтинга).

9. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.Нормы не распространяются на воздушные линии электроснабжения, тросовые конструкции типа транспорант - перетяжек и прочих подобных конструкций или элементов .

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. При расчете конструкций по прогибам (выгибам) и перемещениям должно быть выполнено условие

(25)

где f — прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп. 1—3 рекомендуемого приложения 4.4.;

fu — предельный прогиб (выгиб) и перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.

Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:

а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д.);

б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);

в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);

г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).

Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.

9.2. Расчетные ситуации, для которых следует определять прогибы и перемещения, соответствующие им нагрузки, а также требования, касающиеся строительного подъема, приведены в п. 5 рекомендуемого приложения 4.4.

9.3. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований — от прямой, соединяющей опоры этих элементов .

9.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей

9.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэффициент динамичности для нагрузок следует принимать равными единице.

9.6. Для элементов конструкций, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

9.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 18. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. б рекомендуемого приложения 4.4..

Таблица 21

| Элементы конструкций | Предъявляемые требования | Вертикальные предельные прогибы fu | Нагрузки для определения вертикальных прогибов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов): покрытий и перекрытий, открытых для обзора, при пролете l, м: | Эстетико-психологические |  | Постоянные и временные длительные |
| l ( 1 |  | l/120 |  |
| l = 3 |  | l/150 |  |
| l = 6 |  | l/200 |  |
| l = 24 (12) |  | l/250 |  |
| l ( 36 (24) |  | l/300 |  |
| 2. Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий | Эстетико-психологические | Те же, что в поз. 2, а |
|  | Физиологические | Определяются в соответствии с п. 10.10 |

_____________

Обозначения, принятые в табл. 18:

l — расчетный пролет элемента конструкции;

Примечания: 1. Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет.

2. Для промежуточных значений l в поз. 1, а предельные прогибы следует определять линейной интерполяцией, учитывая требования п. 7 рекомендуемого приложения 4.4..

3. В поз. 1, а цифры, указанные в скобках, следует принимать при высоте помещений до 6 м включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.*

Обязательное

СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК

И КОЭФФИЦИЕНТЫ (

| Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициент ( и область применения схем |
| --- | --- | --- |
| Конструкции | Здания с односкатными и двускатными покрытиями | ( = 1 при ( ( 25(; ( = 0 « ( ( 60(. Варианты 2 и 3 следует учитывать конструкций с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 — при 20( ( ( ( 30(; вариант 3 — при 10( ( ( ( 30( только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия |
| 2 | Конструкции со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями | (1 = cos 1,8(; (2 = 2,4 sin 1,4(, где ( — уклон покрытия, град |
| 2’ | Покрытия в виде стрельчатых арок | При ( ( 15( необходимо использовать схему 1, б, принимая l = l’, при ( < 15( — схему 2 |
| 3 | Здания с продольными фонарями закрытыми сверху | но не более: 4,0 — для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 — для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 ( для железобетонных плит пролетом свыше 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 — для железобетонных плит пролетом свыше 6 м, а также для прогонов независимо от пролета; bl = hl, но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента ( в обоих вариантах следует принимать равным 1,0 Примечания: 1. Схемы вариантов 1, 2 следует также применять для двускатных и сводчатых покрытий двух-трехпролетных зданий с фонарями в середине зданий. 2. Влияние ветроотбойных щитов на распределение снеговой нагрузки возле фонарей не учитывать. 3. Для плоских скатов при b > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку у фонаря, как у перепадов (см. схему 8) |
| 3’ | Конструкции с продольными фонарями, открытыми сверху | Значения b(b1, b2) и m следует определять в соответствии с указаниями к схеме 8; пролет l принимается равным расстоянию между верхними кромками фонарей |
| 4 | Шедовые покрытия | Схемы следует применять для шедовых покрытий, в том числе с наклонным остеклением и сводчатым очертанием кровли |
| 5 | Двух- и многопролетные конструкции с двускатными покрытиями | Вариант 2 следует учитывать при ( ( 15( |
| 6 | Двух- и многопролетные конструкции со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями | Вариант 2 следует учитывать при Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов ( следует принимать не более 1,4 |
| 7 | Двух- и многопролетные конструкции с двускатными и сводчатыми покрытиями с продольным фонарем | Коэффициент ( следует принимать для пролетов с фонарем в соответствии с вариантами 1 и 2 схемы 3, для пролетов без фонаря — с вариантами 1 и 2 схем 5 и 6. Для плоских двускатных (( < 15) и сводчатых покрытий при l’ > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8) |
| 8 | Конструкции с перепадом высоты | Снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами 1—7, а на нижнее — в двух вариантах: по схемам 1—7 и схеме 8 (для зданий — профиль «а», для навесов — профиль «б»). Коэффициент ( следует принимать равным: где h — высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении ( равной 8 м; l’1; l’2 — длины участков верхнего (l’1) и нижнего (l’2) покрытия, с которых переносится снег в зону перепада высот, м; их следует принимать: для покрытия без продольных фонарей или с поперечными фонарями — для покрытия .с продольными фонарями — (при этом l’1 и l’2 следует принимать не менее 0). т1; m2 — доли снега, переносимого ветром к перепаду высот; их значения для верхнего (т1) и нижнего (m2) покрытий следует принимать в зависимости от их профиля: 0,4 — для плоского покрытия с ( ( 20(, сводчатого с f/l ( 1/8; 0,3 — для плоского покрытия с ( > 20(, сводчатого с f/l > 1/8 и покрытий с поперечными фонарями. Для пониженных покрытий шириной а < 21 м значение т2 следует принимать: т2 = 0,5 k1 k2 k3, но не менее 0,1, где (при обратном уклоне, показанном на чертеже пунктиром, k2 = 1 ); но не менее 0,3 (а — в м; (, ( — в град). Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной: при b = 2h, но не более 16 м; при но не более 5h и не более 16 м. Коэффициенты (, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для двух вариантов), не должны превышать: (где h — в м; s0 — в кПа); 4 — если нижнее покрытие является покрытием здания; 6 — если нижнее покрытие является навесом. Коэффициент (1 следует принимать: (1 = 1 ( 2m2. Примечания: 1. При d1 (d2) > 12 м значение ( для участка перепада длиной d1 (d2) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пропеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении ( необходимо принимать соответствующее значение т1 (т2) для каждого пропета в пределах l’1 (l’2). 3. Местную нагрузку у перепала не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее (где s0 — в кПа) |
| 9 | Конструкции с двумя перепадами высоты | Снеговую нагрузку на верхние и нижние покрытия следует принимать по схеме 8. Значения (1, b1, (2, b2 следует определять для каждого перепада независимо, принимая: т1 и т2 в схеме 9 (при определении нагрузок возле перепадов h1 и h2) соответствующими т1 в схеме 8 и m3 (доля снега, переносимого ветром по пониженному покрытию) соответствующим т2 в схеме 8. При этом: |
| 10 | Покрытие с парапетами | Схему следует применять при (h — в м; s0 — в кПа); но не более 3 |
| 11 | Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам | Схема относится к участкам с надстройками с диагональю основания не более 15 м. В зависимости от рассчитываемой конструкции (плит покрытия, подстропильных и стропильных конструкций) необходимо учитывать самое неблагоприятное положение зоны повышенной нагрузки (при произвольном угле (). Коэффициент (, постоянный в пределах указанной зоны, следует принимать равным: 1,0 при d ( 1,5 м; « d > 1,5 м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 1,5 < d ( 5 м; 2,0 « 5 < d ( 10 м; 2,5 « 10 < d ( 5 м; b1 = 2h, но не более 2d |
| 12 | Висячие покрытия цилиндрической формы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .2.

Обязательное

СХЕМЫ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ С

| Номер схемы | Схемы конструкций, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящие плоские сплошные конструкции. Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более чем на 15( поверхности: наветренные подветренные | се = +0,8 се = (0,6 | ( |
| 2 | Конструкции с двускатными покрытиями |  |  |
|  |  | Коэффициент | (, град | Значения се1, се2 при равном |  |
|  |  |  |  | 0 | 0,5 | 1 | ( 2 |  |
|  |  | се1 | 0 20 40 60 | 0 +0,2 +0,4 +0,8 | (0,6 (0,4 +0,3 +0,8 | (0,7 (0,7 (0,2 +0,8 | (0,8 (0,8 (0,4 +0,8 | 1. При ветре, перпендикулярном торцуконструкции, для всей поверхности покрытия се = (0,7. |
|  |  | Се2 | ( 60 | (0,4 | (0,4 | (0,5 | (0,8 | 2. При определении коэффициента v в |
|  |  |  | соответствии с п. 6.9 h = h1 + 0,2 ltga |
|  |  |  |  | Значения се3 при равном |  |  |
|  |  |  |  | ( 0,5 | 1 | ( 2 |  |  |
|  |  |  | ( 1 ( 2 | (0,4 (0,5 | (0,5 (0,6 | (0,6 (0,6 |  |  |
| 3 | Конструкциисо сводчатыми и близкими к ним по очертанию |  |  |
|  | покрытиями | Коэффициент |  | Значения се1, се2 при , равном |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | се1 | 0 0,2 ( 1 | +0,1 (0,2 (0,8 | +0,2 (0,1 (0,7 | +0,4 +0,2 (0,3 | +0,6 +0,5 +0,3 | +0,7 +0,7 +0,7 | 1. См. примеч. 1 к схеме 2. 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 h = h1 + 0,7f |
|  |  | се2 | Произвольное | (0,8 | (0,9 | (1 | (1,1 | (1,2 |  |
|  |  | Значение се3 принимается по схеме 2 |  |
| 4 | Конструкциис продольным фонарем | Коэффициенты се1 , се2 и се3 следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2 | 1. При расчете поперечных рам конструкцийс фонарем и ветроотбойными щитами значение суммарного коэффициента лобового сопротивления системы «фонарь—щиты» принимается равным 1,4. 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 h = h1 |
| 5 | Конструкции с продольными фонарями | Для покрытия здания на участке АВ коэффициенты се следует принимать по схеме 4. Для фонарей участка ВС при ( ( 2 сх = 0,2; при 2 ( ( ( 8 для каждого фонаря сх = 0,1(; при ( >8 сх = 0,8, здесь Для остальных участков покрытия се = (0,5 | 1. Для наветренной, подветренной и боковых стенок коэффициенты давления следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2. 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 h = h1 |
| 6 | Конструкции с продольными фонарями раз личной высоты | Коэффициенты с’е1, с’’е1 и се2 следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2, где при определении се1 за h1 необходимо принимать высоту наветренной стены здания. Для участка АВ се следует определять так же, как для участка ВС схемы 5, где за h1 ( h2 необходимо принимать высоту фонаря | См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 |
| 7 | конструкции с шедовыми покрытиями | Для участка АВ се следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2. Для участка ВС се = (0,5 | 1. Силу трения необходимо учитывать при произвольном направлении ветра, при этом сt = 0,04. 2. См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 |
| 8 | Конструкции с зенитными фонарями | Для наветренного фонаря коэффициент се следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2, для остальной части покрытия — как для участка ВС схемы 5 | См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 |
| 9 | Конструкции , постоянно открытые с одной стороны | При ( ( 5 % сi1 = сi2 = ( 0,2; при ( ( 30 % сi1 следует принимать равным се3, определенному в соответствии с указаниями к схеме 2; сi2 = +0,8 | 1. Коэффициенты се на внешней поверхности следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2. 2. Проницаемость ограждения ( следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения. Для герметичной конструкции следует принимать ci = 0. В конструкциях, указанных в п. 6.1, в, нормативное значение внутреннего давления на легкие перегородки (при их поверхностной плотности менее 100 кг/м2) следует принимать равным 0,2w0, но не менее 0,1 кПа (10 кгс/м2). 3. Для каждой стенки конструкции знак «плюс» или «минус» для коэффициента ci1 при ( ( 5 % следует определять исходя из условия реализации наиболее неблагоприятного варианта нагружения |
| 10 | Уступы конструкций при ( < 15( | Для участка CD се = 0,7. Дли участка ВС се следует определяй линейной интерполяцией значений, принимаемых в точках В и С. Коэффициенты се1 и се3 на участке АВ следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2 (где b и l —размеры в плане всего здания). Для вертикальных поверхностей коэффициент се необходимо определять в соответствии с указаниями к схемам 1 и 2 | ( |
| 11 | Навесы |  |  |
|  |  | Тип | (, град | Значения коэфицинтов |  |
|  |  | схемы |  | се1 | се2 | се3 | се4 |  |
|  |  | I II III IV | 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 | +0,5 +1,1 +2,1 0 +1,5 +2 +1,4 +1,8 +2,2 +1,3 +1,4 +1,6 | (1,3 0 +0,9 (1,1 +0,5 +0,8 +0,4 +0,5 +0,6 +0,2 +0,3 +0,4 | (1,1 0 +0,6 (1,5 0 +0,4 ( ( ( ( ( ( | 0 (0,4 0 0 0 +0,4 ( ( ( ( ( ( | 1. Коэффициенты се1, се2, се3, се4 следует относить к сумме давлений на верхнюю и нижнюю поверхности навесов. Для отрицательных значений се1, се2, се3, се4 направление давления на схемах следует изменять на противоположное 2. Для навесов с волнистыми покрытиями ct = 0,04 |
| 12 а | Сфера |  |  |
|  |  | (, град | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |  |
|  |  | се | +1,0 | +0,8 | +0,4 | (0,2 | (0,8 | (1,2 | (1,25 |  |
|  |  | Продолжение |  |
|  |  | (, град | 105 | 120 | 135 | 150 | 175 | 180 | 1. Коэффициенты се приведены при |
|  |  | се | (1,0 | (0,6 | (0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | Re > 4 ( 105. |
|  |  | cx = 1,3 при Rе < 105; cx = 0,6 « 2 ( 105 ( Rе ( 3 ( 105; cx =0,2 « 4 ( 105 > Rе. где Rе — число Рейнольдса; d — диаметр сферы, м; w0 — определяется в соответствии с п. 6.4, Па; k (z) — определяется в соответствии с п. 6.5; z — расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы; (t — определяется в соответствии с п. 6.11 | 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 следует принимать b = h = 0,7d |
| 12 б | конструкции с круговой цилиндрической поверхностью | се1 = k1 c( где k1 = 1 при с( > 0; |  |
|  |  |  | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |  |
|  |  | k1 при с( < 0 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |  |
|  |  | с( необходимо принимать при Re > 4 ( 105 по графику: | 1. Re следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h1. 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 следует принимать: b = 0,7d; h = h1 + 0,7f. 3. Коэффициент сi следует учитывать при опущенном покрытии («плавающая кровля»), а также при отсутствии его |
|  |  | Покрытие | Значение се2 при , равном |  |
|  |  |  | 1/6 | 1/3 | ( 1 |  |
|  |  | Плоское, коническое при ( ( 5(, сферическое при ( 0,1 | (0,5 | (0,6 | (0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | ( 5 |  |
|  |  | ci | (0,5 | (0,55 | (0,7 | (0,8 | (0,9 | (1,05 |  |
| 13 | Призматические конструкции | cx = kcx(; cy = kcy(. Таблица 1 |  |
|  |  | (e | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 | ( |  |
|  |  | k | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1. Для стенок с выступами не менее 1 метра при ветре, |
|  |  | (e необходимо определять по табл. 2. Таблица 2 | параллельном этим стенам, ct = 0,1; для волнистых покрытий ct = 0,04. 2. Для прямоугольных в плане конструкций |
|  |  |  | (e = ( | (e = 2( | при = 0, 1 ( 0,5 и ( = 40( ( 50( |
|  |  |  |  |  | су( = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b. 3. Не следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h1, d — диаметр описанной окружности. 4. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 h — высота сооружения, b — размер в плане по оси у |
|  |  | В табл. 2 где l, b — соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. Таблица 3 |  |
|  |  | Эскизы сечений и направлений ветра | (, град |  | сх( |  |
|  |  | Прямоугольник | 0 | ( 1,5 ( 3 | 2,1 1,6 |  |
|  |  |  | 40 ( 50 | ( 0,2 ( 0,5 | 2,0 1,7 |  |
|  |  | Ромб | 0 | ( 0,5 1 ( 2 | 1,9 1,6 1,1 |  |
|  |  | Правильный треугольник | 0 180 | ( ( | 2 1,2 |  |
|  |  | Таблица 4 |  |
|  |  | Эскизы сечений и направление ветра | (, град | n (число сторон) | сх( при Re > 4 ( 105 |  |
|  |  | Правильный многоугольник | Произвольный | 5 6 ( 8 10 12 | 1,8 1,5 1,2 1,0 |  |
| 14 | Конструкциии их элементы с круговой цилиндрической поверхностью (резервуары, градирни, башни, дымовые трубы), провода и тросы, а также круглые трубчатые и сплошные элементы сквозных сооружений | сх = kcx(, где k — определяется по табл. 1 схемы 13; cx( — определяется по графику: Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2 | 1. Rе следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h, d — диаметр сооружения. Значения ( принимаются: для деревянных конструкций ( = 0,005 м; для кирпичной кладки ( = 0,01 м; для бетонных и железобетонных конструкций ( = 0,005 м; для стальных конструкций ( = 0,001 м; для проводов и тросов диаметром d ( = 0,01d; для ребристых поверхностей с ребрами высотой b ( = b. 2. Для волнистых покрытий ct = 0,04. 3. Для проводов и тросов d ( 20 мм, свободных от гололеда, значение cx допускается снижать на 10 % |
| 15 | Отдельно стоящие плоские решетчатые конструкции | где сxi — аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей сxi = 1,4, для трубчатых элементов сxi следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать (е = (. (см. табл. 2 схемы 13); Ai — площадь проекции i-го элемента на плоскость конструкции; Аk — площадь, ограниченная контуром конструкции | 1. Аэродинамические коэффициенты к схемам 15—17 приведены для решетчатых конструкций с произвольной формой контура и 2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Аk. 3. Направление оси х совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции |
| 16 | Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций | Для наветренной конструкции коэффициент сx1 определяется так же, как для схемы 15. Для второй и последующих конструкций сx2 = сx1(. Для ферм из труб при Rе ( 4 ( 105 ( = 0,95. | 1. См. примеч. 1—3 к схеме 15. 2. Re следует определять по формуле к схеме 12 а, где d — средний диаметр трубчатых элементов; z — допускается принимать равным расстоянию от поверхности земли до верхнего пояса фермы. 3. В таблице к схеме 16: h — минимальный размер контура; для прямоугольных и трапециевидных ферм h — длина наименьшей стороны контура, для круглых решетчатых конструкций h — их диаметр; для эллиптических и близких к ним по очертанию конструкций h — длина меньшей оси; |
|  |  | ( | Значение ( для ферм из профилей и труб при Re < 4 ( 105 и , равном | b — расстояние между соседними фермами. 4. Коэффициент (о следует определять |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | в соответствии с указаниями к схеме 15 |
|  |  | 0,1 | 0,93 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 0,2 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,9 | 0,93 |  |
|  |  | 0,3 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,78 | 0,83 |  |
|  |  | 0,4 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,65 | 0,72 |  |
|  |  | 0,5 | 0,19 | 0,32 | 0,44 | 0,52 | 0,61 |  |
|  |  | 0,6 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |
| 17 | Решетчатые башни и пространственные фермы | ct = cx (1+ ()k1, где cx — определяется так же, как для схемы 15; ( — определяется так же, как для схемы 16. | 1. См. примеч. 1 к схеме 15. 2. ct относится к площади контура |
|  |  | Эскизы форм контура поперечного сечения и направление ветра | k1 | наветренной грани. 3. При направлении ветра по |
|  |  |  | 1,0 | диагонали четырехгранных квадратных башен коэффициент k1 для стальных башен из одиночных элементов следует уменьшать на |
|  |  |  | 0,9 | 10 %; для деревянных башен из составных элементов — увеличивать на 10 % |
|  |  |  | 1,2 |  |
| 18 | Ванты и наклонные трубчатые элементы, расположенные в плоскости потока | cx( = cx sin2 (, где cx — определяется в соответствии с указаниями к схеме 14 | ( |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3

Обязательное

КАРТЫ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РФ и СНГ

ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1. При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения (неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований). При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.

2. Для конструкций из материалов, обладающих ползучестью, необходимо учитывать увеличение прогибов во времени. При ограничении прогибов исходя из физиологических требований следует учитывать только кратковременную ползучесть, проявляемую сразу после приложения нагрузки, а исходя из технологических и конструктивных (за исключением расчета с учетом ветровой нагрузки) и эстетико-психологических требований, — полную ползучесть.

3. Расчетные ситуации1, для которых необходимо определять прогибы и перемещения и соответствующие им нагрузки, следует принимать в зависимости от того, исходя из каких требований производится расчет.

1 Расчетная ситуация — учитываемый в расчете комплекс условий, определяющих расчетные требования к конструкциям.

Расчетная ситуация характеризуется расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем предельных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.

Если расчет производится исходя из технологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, влияющих на работу технологического оборудования.

Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к повреждению смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.

Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций.

Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.

Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Требования к экспертным организациям

- Экспертная организация должна являться юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Экспертная организация должна быть независима от заявителя;

- Экспертная организация должна иметь организационно-методические документы, устанавливающие порядок и правила проведения экспертиз рекламных конструкций;

- Для проверки проектной документации конструкций и их электроустановок,  соответствия установленных конструкций и их электроустановок заявленным проектам, экспертная организация должна иметь разрешение (лицензию) на проектирование и обследование сооружений и их электроустановок. Экспертная организация должна обладать техническими средствами и документированными процедурами, позволяющими провести соответствующую экспертизу;

- В штате экспертной организации должен состоять квалифицированный и обладающий необходимыми знаниями персонал (сотрудники, имеющие высшее строительное  и электротехническое образование  и стаж работы по специальности не менее   3 лет);

- в случаях, установленных федеральным законодательством Российской федерации, экспертная организация должна иметь разрешение (лицензию) на соответствующий вид деятельности.

- Экспертная организация должна являться органом по сертификации. Экспертная организация должна иметь сертифицированную систему менеджмента качества в данной области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ, ЭКСПЕРТИЗ ВВОДИМЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы проектов рекламных конструкций.

1.Для проведения экспертизы проектов  конструкций представляются копии следующих документов:

1.1.Документа, подтверждающего право (компетентность) организации-разработчика проекта выполнять проектные работы.

1.2.Проект конструкции, включающий:

- пояснительную записку;

- расчеты конструкции в целом и отдельных ее элементов;

- чертежи общего вида, сборочных узлов и отдельных элементов конструкции в объеме, необходимом и достаточном для экспертной оценки технической безопасности конструкции.

- необходимые спецификации на  изделия и используемые материалы;

1.3.Техническое заключение о результатах обследования элементов несущих конструкций здания (сооружения), предназначенных для размещения на них рекламной конструкции (в случае необходимости).

2.Техническое заключение должно содержать:

- результаты замеров прочностных характеристик элементов несущих конструкций здания, воспринимающих дополнительную нагрузку от проектируемой  рекламной конструкции;

- указания на рекомендуемый способ крепления или места опирания рекламной конструкции на здании (сооружении);

- поверочные расчеты дополнительных нагрузок от проектируемой установки и сравнение их с допустимыми нагрузками на элементы здания (сооружения) (допускается выполнение данных расчетов в проекте конструкции объекта наружной рекламы и информации);

- выводы и заключение о возможности размещения проектируемой рекламной конструкции на здании (сооружении).

3.Для проведения экспертизы проектов электроустановок рекламных конструкций представляются копия проекта, включающего в себя:

- пояснительную записку;

- принципиальную однолинейную расчетную  электрическую схему с  обоснованием выбора аппаратов защиты,  сечений проводников и других элементов электрической сети;

- планы расстановки оборудования с указанием способа прокладки кабельных линий;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов.

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы (обследования) рекламных конструкций, вводимых в эксплуатацию

4.Для проведения обследования конструкции прилагаются копии следующих  документов:

- разрешение на установку  рекламной конструкции;

-проект конструкции;

-заключение по экспертизе  представленного проекта;

-акт на скрытые работы (в случае необходимости).

5.Для проведения обследования электроустановки конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешение на установку  рекламной конструкции;

-проект электроустановки;

-заключение по экспертизе представленного проекта;

- отчеты о  замерах  электротехнических параметров;

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы (обследования) рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации

6.Для проведения обследования конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешения на установку  рекламной конструкции;

-проекта конструкции;

-заключения по экспертизе  представленного проекта;

-акта на скрытые работы (в случае необходимости).

-заключения по предыдущей экспертизе

7.Для проведения обследования электроустановки конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешения на установку  рекламной конструкции;

-проекта электроустановки;

-заключения по экспертизе представленного проекта;

- отчетов о  замерах  электротехнических параметров;

-заключения по предыдущей  экспертизе

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Технический паспорт конструкции

(образец бланка)

Наименование, юридический адрес владельца

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ №___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Наименование рекламной конструкции

Проект №_________________

Проект электроустановки № ___________________________

Экспертное заключение по проекту №_________ от ___________

Наименование экспертной организации ___________________________________________

Номер лицензии экспертной организации, кем выдана ______________________________

_____________________________________________________________________________

Экспертное заключение по проекту электроустановки №_________ от ___________

Наименование экспертной организации ___________________________________________

Номер лицензии экспертной организации, кем выдана ______________________________

_____________________________________________________________________________

- Назначение

Предназначена для размещения (отображения) рекламы и информации. Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от ______до _______ в:

________ветровом районе,

_________снеговом районе.

- Технические характеристики

Габаритные размеры рекламной конструкции

Площадь рекламного поля

Вес конструкции без фундамента

Габариты фундамента

Вес фундамента

Номинальная потребляемая мощность

Номинальное напряжение

Частота тока

- Общий вид с размерами.

эскиз

- Перечень основных элементов рекламной конструкции

| Наименование | Обозначение | Кол-во (шт) | Дата начала эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о монтаже и вводе в эксплуатацию

Рекламная конструкция смонтирована __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наименование предприятия осуществившего монтаж, наладку, номера лицензий, кем и когда выданы.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Рекламная конструкция введена в эксплуатацию с _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По адресу: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Экспертное заключение обследования конструкции №_________ от ___________

Наименование экспертной организации ___________________________________________

Номер лицензии экспертной организации, кем выдана ______________________________

_____________________________________________________________________________

Экспертное заключение обследования электроустановки №_________ от ___________

Наименование экспертной организации ___________________________________________

Номер лицензии экспертной организации, кем выдана ______________________________

_____________________________________________________________________________

6. Срок службы

Срок службы рекламной конструкции _______ лет

Рекламная конструкция изготовлена, смонтирована в соответствии с проектной документацией и соответствует требованиям специального технического регламента «О безопасности рекламных конструкций и их территориального размещения»

Представитель Владельца

_________________________

Подпись Фамилия И.О. Дата

Место печати

- Текущие обследования технического состояния.

Отметки о проведенных экспертизах обследований технического состояния рекламной конструкции.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование экспертной организации, дата проведения, вид экспертизы, номер экспертного заключения, дата следующего обследования.

- Продление срока эксплуатации.

Дата обследования______________________

Номер заключения______________________

Наименование организации проводившей обследование ____________________ ____________________________________________________________________

Номер лицензии организации, кем выдана ___________________ ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Выводы _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Примечание:

В случае переноса (изменения адреса места расположения), модернизации рекламной конструкции, оформляется новый технический паспорт с внесением даты начала эксплуатации составных частей конструкции в раздел 4 «Перечень основных элементов рекламной конструкции».