Специальный технический регламент

«О безопасности рекламных конструкций и их территориального размещения»

### Издание официальное

#### Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего  технического регламента

Статья 2. Сфера применения технического регулирования

Статья 3. Объекты и субъекты технического регулирования

Статья 4. Основные понятия

Глава 2. Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

Статья 5. Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

Глава 3. Требования безопасности при проектировании рекламных конструкций

Статья 6. Требования по проектированию рекламных конструкций

Глава 4. Требования безопасности при проектировании электроустановок рекламных конструкций

Статья 7. Выбор защит от опасных факторов при проектировании электроустановок рекламных конструкций

Статья 8.Выбор электрооборудования при проектировании электроустановок рекламных конструкций

Глава 5. Требования безопасности при производстве рекламных конструкций

Статья 9. Требования безопасности при производстве рекламных конструкций

Глава 6. Требования безопасности при монтаже,  наладке и  эксплуатации рекламных конструкций

Статья 10. Общие требования безопасности при  монтаже, наладке и  эксплуатации рекламных конструкций

Статья 11. Требования безопасности при монтаже рекламных конструкций

Статья 12. Требования  безопасности при эксплуатации рекламных конструкций Техническое обслуживание и ремонт

Статья 13. Требования по проведению мероприятий для рекламных конструкций с истекшим сроком службы или использованным назначенным ресурсом

Глава 7. Требования к правилам и формам оценки соответствия рекламных конструкций

Статья 14. Общие требования, формы и схемы оценки соответствия рекламных конструкций

Статья 15. Экспертиза проектной документации. Правила оценки соответствия

Статья 16. Экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции

Статья 17. Экспертиза технического состояния рекламной конструкции находящейся в эксплуатации

Статья 18. Государственный контроль (надзор) за соблюдением настоящего технического регламента

Глава 8. Требования при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций

Статья 19. Требования безопасности при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций

Глава 9. Заключительные,  переходные  положения, вступление в силу технического регламента

Статья 20. Заключительные положения

Статья 21. Переходные положения

Статья 22. Вступление в силу специального технического регламента

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Допустимые минимальные расстояния между рекламными конструкциями и дорожными знаками, светофорами, перекрестками. Методика расчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Организация ограждения мест проведения работ на проезжей части дорог

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на рекламную конструкцию

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Нагрузки и воздействия. Карты районирования территории РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Требования к экспертным организациям.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Перечень  документации, представляемой для экспертизы проектов, экспертиз вводимых и находящихся в эксплуатации рекламных конструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Технический паспорт рекламной конструкции

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Специального технического регламента

Настоящий специальный технический регламент устанавливает минимально необходимые требования по обеспечению защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества при проектировании, производстве, размещении, монтаже, эксплуатации и утилизации рекламных конструкций на территории Российской Федерации.

Статья 2. Сфера применения технического регламента

1. Настоящий Специальный технический регламент регулирует отношения, возникающие при разработке, проектировании, производстве, размещении, монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, модернизации, утилизации и оценке соответствия рекламных конструкций на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим техническим регламентом.

2. Настоящий технический регламент распространяется на рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, расположенные на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, или вне их.

3. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам и субъектам технического регулирования, указанным в настоящем техническом регламенте.

4. Содержащиеся в настоящем техническом регламенте обязательные требования к объектам и субъектам технического регулирования являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящий технический регламент.

Статья 3. Объекты и субъекты технического регулирования

1. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, а также процессы разработки, проектирования, производства, размещения, монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации рекламных конструкций, а также оценки соответствия рекламных конструкций требованиям настоящего Специального технического регламента.

2. Субъектами технического регулирования настоящего технического регламента являются: Российская Федерация, субъекты Российской федерации, муниципальные образования и физические и/или юридические лица, участвующие в процессах разработки, проектирования, производства, размещения, монтажа, наладки, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонта, модернизации и утилизации рекламных конструкций, а также в процессах оценки и контроля соответствия рекламных конструкций требованиям настоящего Специального технического регламента.

Статья 4. Основные понятия

Для целей настоящего специального технического регламента используются следующие основные понятия:

1. Рекламные конструкции – щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах) арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы.

Рекламными конструкциями стабильного территориального размещения являются конструкции, которые не могут быть перемещены вручную силами одного человека без разборки (либо частичной разборки) или без использования грузоподъемных машин, механизмов, автотранспорта.

2. Рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы или социальной рекламы.

3. Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, в том числе машины, трансформаторы, аппараты, электроизмерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

4. Электроустановка рекламной конструкции (электроустановка) - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования, непосредственно относящегося к рекламной конструкции.

5. Жизненный цикл рекламной конструкции – промежуток времени от изготовления рекламной конструкции до завершения ее утилизации и  включающий в себя взаимосвязанные стадии: изготовление, хранение, перевозку, монтаж, эксплуатацию, демонтаж и утилизацию;

6. Эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на которой осуществляется использование рекламной конструкции по назначению, ее техническое обслуживание, наладка, модернизация и ремонт.

7. Ответственный за эксплуатацию – физическое или юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение требований эксплуатационной документации, а также требований технической безопасности при эксплуатации рекламных конструкций.

8. Проектная документация−  графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство рекламной конструкции и содержат необходимые данные для ее разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта, включая необходимые чертежи и расчёты, позволяющие обеспечить безопасность рекламной конструкции на протяжении ее жизненного цикла.

9. Срок службы рекламной конструкции– установленный проектной документацией период времени, в течение которого может осуществляться эксплуатация рекламной конструкции;

10. Технический паспорт рекламной конструкции– документ, идентифицирующий  рекламную конструкцию и содержащий необходимые сведения о ее технических характеристиках.

11. Треугольник видимости для условий движения «транспорт - транспорт» -  равнобедренный прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям таблицы №1 Приложения №1.

12. Треугольник видимости для условий движения «пешеход - транспорт» - прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям таблицы №2 Приложения №1.

13. Иные специальные понятия и термины , используемые в настоящем Специальном техническом регламенте, применяются в том же значении, в каком они используются в законодательстве, регулирующем соответствующие отрасли.

Глава 2 Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

Статья 5.Требования безопасности при размещении рекламных конструкций

1. Рекламные конструкции могут быть установлены:

- на внешних стенах, крышах или иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, опорах, парапетах, ограждениях;

- на тротуарах, если это не затрудняет передвижение пешеходов (ширина пешеходной зоны тротуара определяется из расчета полосы движения пешехода, равной 0,75 метра, и исчисляется в соответствии с интенсивностью пешеходного движения), в полосах отвода автомобильных дорог, включая придорожные и разделительные полосы, на территориях парков, скверов и пешеходных зон.

2. При размещении рекламных конструкций на внешних стенах или крышах зданий, строений и сооружений необходимо учитывать техническое состояние элементов несущих конструкций этих объектов, к которым будут крепиться рекламные конструкции.

3. Для отдельно стоящих рекламных конструкций с внутренним или внешним освещением на территории  автомобильных дорог яркость или освещенность элементов изображения не должна превышать аналогичные характеристики дорожных знаков.

4. Рекламные конструкции не должны:

-	иметь сходство с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства или пешехода;

-	вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

-	загораживать информацию дорожных знаков и светофоров, создавать водителю помехи для восприятия дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

-	издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах  проезжей части лицами с нормальным слухом.

5. Рекламные конструкции установленные на дорожных инженерных сооружениях,  не должны уменьшать габариты проезда дорожных инженерных сооружений

6. Рекламные конструкции не должны быть размещены:

- на знаке дорожного движения,  опоре, конструктивно предназначенной для  размещения дорожных знаков,  или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения;

-	на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами;

-	на эстакадах и мостах, имеющих менее двух полос движения в каждую сторону (за исключением рекламных конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3,0 кв.метров и шириной не более 1,6 метров, устанавливаемых на опорах контактной сети или опорах освещения);

-	над проезжей частью (за исключением транспарантов-перетяжек,  рекламных конструкций портального, в том числе арочного  типа, конструкций с форматом рекламной поверхности одной стороны не менее 4,0 х 12,0 метров, рекламных конструкций на путепроводах, мостах, при условии, что расстояние от проезжей части до нижнего края рекламной поверхности (включая декоративное обрамление) перечисленных составляет более 5,5 метров);

-	сбоку от проезжей части на расстоянии в плане менее 0,5 метров от нее (за исключением рекламных конструкций на опорной стойке с высотой от поверхности земли  до нижнего края рекламной поверхности, включая декоративное обрамление более 5,5 метров, а так же рекламных конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3 кв. метров и шириной не более 1,6 метров, устанавливаемых на опорах контактной сети или опорах освещения. Если рекламная конструкция выполнена в виде рекламной поверхности, закрепляемой на опоре при помощи кронштейна или консоли, рекламная поверхность должна быть направлена в сторону, противоположную проезжей части);

-	в пределах треугольников видимости перекрестков и наземных пешеходных переходов для условий движения «транспорт - транспорт» и «пешеход – транспорт» (за исключением рекламных конструкций в виде ограждений с элементами рекламы высотой не более 1,2 метра; рекламных конструкций, устанавливаемых на тротуарах или газонах в центре перекрестка с круговым движением; рекламных конструкций на опорной стойке с высотой от поверхности проезжей части до нижнего края рекламной поверхности, включая декоративное обрамление, более 5,5 метров, при условии, что опорная стойка не попадает в пределы треугольника видимости).

В случае, если в треугольник видимости попадает часть капитальных строений, инженерных сооружений высотой более 1,2 метров, гипотенуза треугольников выстраивается по касательной к краю указанного сооружения.

7. На тротуарах или в пешеходных зонах в местах проведения механизированной уборки нижний край рекламной поверхности, включая декоративное обрамление, должен быть расположен на высоте не менее 3,0 метров от уровня тротуара (земли) (за исключением конструкций, у которых площадь рекламной поверхности одной стороны не превышает 4,5 кв. метра).

8. При размещении рекламной конструкции на газонах, разделяющих транспортные потоки, или на газонах  участков с круговым движением:

- для конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны более 10 кв. метров высота от уровня проезжей части до нижнего края рекламной поверхности или ее декоративного обрамления, должна быть не менее 6,0 метров. При расстоянии менее 4 метров от края проезжей части  до опоры конструкции, должны быть установлены дорожные ограждения с уровнем удерживающей способности, соответствующим степени сложности дорожных условий.

- -для конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 10 кв. метров, при расстоянии менее  4 метров от края проезжей части  до края конструкции,  должны быть установлены дорожные ограждения с уровнем удерживающей способности, соответствующим степени сложности дорожных условий.

9. При размещении рекламных конструкций перед дорожными знаками и светофорами  должна быть обеспечена видимость информации знаков и светофоров по ходу движения транспортных средств из любой точки траектории движения крайней правой полосы - для дорог с двухсторонним движением, одновременно крайней правой и крайней левой полосы - для дорог с двухсторонним движением. Начальной точкой траектории движения является минимальное расстояние видимости знака или светофора, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости, приведенное в таблице №6. Расстояние от рекламной конструкции до дорожного знака или светофора может определяться методом расчета по методике №1, приведенной в Приложении № 1.

При определении минимального расстояния от рекламной конструкции, расположенной над проезжей частью, до дорожных знаков и светофоров, не учитываются знаки и светофоры, расположенные сбоку от проезжей части.

При определении минимального расстояния от рекламной конструкции, расположенной сбоку от проезжей части, до дорожных знаков и светофоров, не учитываются дорожные знаки и светофоры, расположенные над проезжей частью.

При определении минимального расстояния от рекламной конструкции до дорожных знаков и светофоров, не учитываются знаки и светофоры, предназначенные для регулирования движения транспортных средств, движущихся во встречном направлении или по примыкающим улицам.

10. В случае, если дорожный знак или светофор, вновь установленный в соответствии с  требованиями действующего законодательства, загораживает ранее установленная рекламная конструкция, то указанная конструкция должна быть перемещена или демонтирована на основании письменного требования органа, осуществляющего контроль за безопасностью дорожного движения, в течение 7 рабочих дней с момента получения требования.

11. Требования пунктов 9, 10 настоящей статьи не распространяются на временные дорожные знаки (на переносной стойке) и на знаки, установленные на период временных оперативных изменений в организации дорожного движения.

12. Для обеспечения возможности перевозки негабаритных грузов рекламные конструкции, расположенные над проезжей частью, в случае необходимости должны быть временно (полностью или частично) демонтированы в объеме, необходимом для перевозки груза.

Уведомление владельца рекламной конструкции производит орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции. Уведомление производится заблаговременно не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты перевозки, с указанием периода перевозки.

Владелец рекламной конструкции обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления обеспечить демонтаж необходимых элементов рекламной конструкции. По окончании перевозки (периода перевозок) владелец рекламной конструкции имеет право привести демонтированные элементы рекламной конструкции в исходное состояние.

13. Не допускается размещение рекламы на поверхности проезжей части путем нанесения изображения либо вкрапления его с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и прочих способов.

14. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных конструкций, должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, установленные в Приложении № 2.

15. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца (наименование или товарный знак), номера его телефона.

Глава 3 Требования безопасности при проектировании рекламных конструкций

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАХОДИТСЯ В СЕРЬЕЗНОЙ  РЕДАКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С НЕКОРРЕКТНОСТЬЮ МНОГИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ.

Глава 4. Требования безопасности при проектировании электроустановок рекламных конструкций

Статья 7. Выбор защит от опасных факторов при проектировании электроустановок рекламных конструкций

1. При проектировании электроустановки рекламной конструкции следует учитывать, что электроустановка, как правило, является открытой или наружной, не защищенной от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и подобными сооружениями или приспособлениями, рассматриваются как наружные.

Электроустановки, либо их элементы, размещенные внутри здания, сооружения,  защищающего их от атмосферных воздействий, рассматриваются как внутренние или закрытые.

2. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок должны быть предусмотрены меры по защите от следующих опасных факторов:

- поражения электрическим током;

- возникновения пожаров и взрывов;

- воздействия ионизирующего, радиационного, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

- воздействия вредных веществ, вибрации, ударов, шума;

- воздействия электромагнитных и электростатических полей;

- получения ожогов в результате контакта людей с нагретыми до высокой температуры частями оборудования.

3. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок должна быть обеспечена защита от опасности непосредственного контакта с токоведущими частями установки. Данная защита должна быть выполнена одним из следующих способов либо их сочетанием:

- изоляцией токоведущих частей, способной длительно противостоять нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации (механические, электрические, химические и тепловые воздействия);

- применением ограждающих оболочек;

- установкой барьеров, препятствующих непреднамеренному прикосновению или приближению к токоведущим частям;

- размещением токоведущих частей вне зоны досягаемости людей, домашних животных.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ следует применять устройства защитного отключения (далее - УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

4. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок должна быть обеспечена защита, в том числе косвенная, от соприкосновения с открытыми проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением.

Эта защита может быть осуществлена следующими способами:

4.1. Применением автоматического отключения электропитания в случае  короткого замыкания между токоведущими частями и открытой проводящей  частью или защитным проводником. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.

Время отключения питания, в зависимости от системы питания, должно быть не выше указанных в таблицах 1, 2, где U - номинальное действующее значение линейного напряжения.

Таблица 1 - Наибольшие времена отключения для системы TN

| ( В | Время отключения( с |
| --- | --- |
| 127 | 0(8 |
| 220 | 0(4 |
| 380 | 0(42 |
| Более 380 | 0(1 |

Примечание - для промежуточных значений напряжения берется следующее, более высокое значение номинального напряжения по табл. 1

Таблица 2 - Наибольшее время отключения для сетей системы IT (при двойном замыкании)

| ( В | Время отключения( с |
| --- | --- |
| 220 | 0(8 |
| 380 | 0(4 |
| 660 | 0(2 |
| Более 660 | 0(1 |

Примечание - Для промежуточных значений напряжения берется следующее, более высокое значение номинального напряжения по табл. 2.

4.2. Уравниванием потенциалов в случае если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения.

4.3. Применением оборудования класса II или с равноценной изоляцией.

5. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок должна быть исключена опасность получения ожогов людьми или домашними животными при нормальных условиях эксплуатации электрооборудования.

6. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок должна быть обеспечена защита людей и домашних животных от травматизма,  имущество должно быть защищено от ущерба, причиняемого высокими температурами или электромеханическими нагрузками, вызываемыми сверхтоками. Защита от высоких температур или электромеханических нагрузок, вызываемых сверхтоками, может быть осуществлена одним из способов:

- автоматическим отключением в случае появления сверхтока прежде, чем он достигнет опасного значения и продолжительности;

- ограничением максимального сверхтока до безопасного значения и продолжительности.

7. Для обеспечения безопасности при проектировании электроустановок проводящие части, за исключением токоведущих частей, и любые другие части электроустановки, по которым может протекать ток, должны быть рассчитаны на протекание тока, не сопровождающегося появлением высокой температуры.

Примечания: особое внимание следует уделять токам замыкания на землю.

8. Для обеспечения защиты от перенапряжения люди и домашние животные должны быть защищены от травматизма, а имущество от любых вредных воздействий в случае:

- замыкания между токоведущими частями цепей, питающихся на различных напряжениях;

-сверхвысоких напряжений (грозовые, коммутационные перенапряжения).

9. Месторасположение электроустановок и ее элементов должно исключать опасность воспламенения горючих материалов.

10. При проектировании электроустановки рекламной  конструкции необходимо учитывать:

-характеристики источников питания;

- величины и допустимые отклонения напряжения и отклонения напряжения, частоты и отклонения частоты, допустимого длительного тока, расчетного тока короткого замыкания (под током короткого замыкания понимается сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях);

- характеристики нагрузки;

-условия окружающей среды;

-условия эксплуатации в части внешних воздействующих факторов: климатических, механических, специальных сред.

Статья 8. Выбор электрооборудования при проектировании электроустановок рекламных конструкций.

1. Все выбранное электрооборудование должно иметь соответствующие характеристики, исходя из величин и условий, на основании которых выполнено проектирование электроустановки, и должно отвечать следующим требованиям:

- электрооборудование должно выбираться с учетом максимального напряжения в установившемся режиме (среднее квадратическое значение для переменного тока), а также вероятных перенапряжений;

- все электрооборудование должно выбираться с учетом максимального тока в установившемся режиме (среднее квадратическое значение для переменного тока) для нормальных рабочих условий, а также с учетом вероятного тока для аварийных условий и продолжительности протекания этого тока в функции времени срабатывания защитных устройств;

- если частота тока влияет на характеристики электрооборудования, то номинальная частота тока электрооборудования должна соответствовать частоте тока сети;

- все электрооборудование, выбираемое на основании характеристик мощности, должно соответствовать режиму, требуемому от этого оборудования, с учетом коэффициента нагрузки и нормальных условий эксплуатации.

2. Все электрооборудование должно выбираться с учетом возможности выдерживать механические нагрузки и условия окружающей среды, характерные для его места установки или воздействиям которых оно может подвергаться. Если какое-либо оборудование не обладает свойствами, соответствующими месту его установки, эксплуатация возможна при наличии соответствующей дополнительной защиты, являющейся частью электроустановки.

3. Все электрооборудование должно выбираться таким образом, чтобы не оказывать вредного воздействия на другое оборудование и питающую сеть в нормальных рабочих условиях, включая коммутацию. При этом необходимо учитывать:

- коэффициент мощности;

- пусковые токи;

- несимметричность нагрузки по фазам;

- гармоники;

- параметры, определяющие электромагнитную совместимость, в том числе со средствами охранно-пожарной сигнализации;

- радиопомехи, помехоустойчивость.

4. Сечение проводников электроустановок определяют, исходя из:

- допустимой максимальной температуры;

- допустимого падения напряжения;

- электромеханических нагрузок (в том числе вследствие токов короткого замыкания);

- механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники;

- максимального полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;

- требований экономичности.

5. Выбор типа электропроводки и способа монтажа зависит от:

- характера места установки по условиям электробезопасности и пожаровзрывобезопасности;

- материала узлов, деталей и элементов рекламной конструкции либо стен и других частей здания, на которых монтируется электропроводка;

- доступности электропроводки для людей и домашних животных;

- напряжения;

- электромеханических нагрузок, которые могут иметь место вследствие токов короткого замыкания;

- прочих нагрузок, которым могут подвергаться электропроводки при монтаже или в процессе эксплуатации электроустановки.

6. Характеристики защитного оборудования электроустановок должны определяться, исходя из его функции, которая может являться защитной от:

- сверхтока (вызванного перегрузкой, коротким замыканием);

- тока замыкания на землю;

- перенапряжения;

- пониженного напряжения или отсутствия напряжения.

Защитные устройства должны срабатывать при значениях тока, напряжения и времени, которые зависят от характеристики цепей и вероятности опасности.

7. Если в случае повреждения изоляции возникает необходимость немедленного отключения питания, то предусматривают устройства отключения, которые должны устанавливаться таким образом, чтобы они были легко различимыми и срабатывали быстро и эффективно.

8. Устройства отключения должны предусматриваться для возможности отключения электроустановки, цепей или индивидуальных аппаратов в целях эксплуатации, наладки, поиска повреждений, ремонта.

9. Электроустановка должна располагаться таким образом, чтобы избежать взаимного вредного влияния электроустановок и неэлектрических установок близлежащих зданий и иных сооружений.

10. Электроустановка должна устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить, в случае необходимости:

- достаточное пространство для начальной установки и последующей замены отдельных элементов электрооборудования;

- доступ для его технического обслуживания, осмотра, ремонта и испытаний.

Глава 5. Требования безопасности при производстве рекламных конструкций

Статья 9. Требования безопасности при производстве рекламных конструкций

1. Изготовитель рекламной конструкции должен обеспечить выполнение всех технических, технологических и организационных требований представленных в проектной и конструкторской  документации.

2. Технологические процессы производства должны обеспечивать использование оборудования согласно их техническим характеристикам.

3. Производство рекламных конструкций должно отвечать требованиям законодательства  Российской Федерации в сфере экологии и п обеспечения противопожарной безопасности.

4. Изготовитель обязан обеспечить проведение технических и организационных мероприятий по выполнению требований техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочих местах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Работы должны  производиться персоналом, имеющим необходимую квалификацию и профессиональные навыки.

6. Изготовитель должен обеспечивать весь комплекс мероприятий по идентификации как самой рекламной конструкции, так и ее составных частей а также обязан сопровождать рекламную конструкцию документами, подтверждающими ее соответствие заявленным эксплуатационным характеристикам.

7. Изготовитель обязан обеспечивать соблюдение правил хранения  проектной, конструкторской и технологической документации,  их своевременную верификацию.

Глава 6. Требования безопасности при монтаже, наладке и эксплуатации рекламных конструкций

Статья 10. Общие требования безопасности при  монтаже, наладке и  эксплуатации рекламных конструкций

1. На стадии проектирования проектировщиком должна быть разработана инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации рекламной конструкции.

Под инструкцией понимается документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки (включая пуск, регулировку, обкатку) и эксплуатации рекламной конструкции.

2. При монтаже, наладке и эксплуатации рекламной конструкции должны быть приняты меры по обеспечению безопасного проведения работ.

Статья 11. Требования безопасности при монтаже рекламных конструкций

1. При проведении монтажа и наладки рекламная конструкция и место ее установки подлежат проверке с оформлением соответствующих документов. При проверке определяется:

- готовность основания или фундамента для монтажа рекламной конструкции и восприятия нагрузок от нее;

- обеспечение необходимой защиты площадки монтажа от проникновения посторонних лиц в зону проведения работ, наличие необходимых контуров безопасности, наличие ограждений опасной зоны и предупреждающих знаков;

- безопасность применяемого оборудования, техники и монтажно-сборочных процессов с привлечением аттестованного персонала на специальные виды работ;

- комплектность оборудования рекламной конструкции;

- наличие необходимых мер по безопасной установке рекламной конструкции на подготовленную площадку или фундаменты с обеспечением необходимой устойчивости от опрокидывания;

- наличие доступа к рекламной конструкции аварийным службам;

- соответствие смонтированной рекламной конструкции  требованиям проектной, монтажной и эксплуатационной документациям и составление соответствующих актов.

Узлы и детали рекламной конструкции, имеющие видимые повреждения или деформации, не подлежат монтажу до устранения дефектов.

2. При монтаже электрооборудования должны соблюдаться следующие условия:

- характеристики электрооборудования  не должны ухудшаться в процессе монтажа;

- защитный и нулевой рабочий проводники электрооборудования должны иметь соответствующую цветовую или иную маркировку зажимов. Эти же проводники в гибких шнурах и кабелях должны иметь цветовую или цифровую маркировку;

- соединения между самими проводниками, а также между проводниками и другим электрооборудованием должны выполняться таким образом, чтобы обеспечивался безопасный и надежный контакт;

- условия охлаждения электрооборудования должны быть выбраны таким образом, чтобы была обеспечена нормальная работа электрооборудования;

- перед вводом в эксплуатацию электроустановки должны быть опробованы, осмотрены и испытаны;

- если температура любых доступных частей электрооборудования может быть причиной травматизма людей, эти части должны быть расположены так, чтобы устранить случайный контакт с ними.

3. Не допускается установление не предусмотренных общими техническими регламентами и настоящим специальным регламентом ограничений или запретов при вводе в эксплуатацию рекламной конструкции.

Статья 12. Требования  безопасности при эксплуатации рекламных конструкций. Техническое обслуживание и ремонт

1. При вводе в эксплуатацию владелец рекламной конструкции обязан оформить технический паспорт рекламной конструкции (Приложение №7).

2. Для каждой рекламной конструкции устанавливается ответственный за эксплуатацию. Допускается эксплуатация рекламных конструкций специализированными организациями, имеющими право выполнять поручаемые работы. Эксплуатация рекламной конструкции, ее механизмов, узлов, электроустановки должна осуществляться подготовленным персоналом

3. Ответственный за эксплуатацию обязан обеспечить:

- содержание рекламной  конструкции в работоспособном состоянии;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, ремонта и обязательных испытаний;

- надежность работы и безопасность эксплуатации рекламной конструкции;

- охрану окружающей среды при эксплуатации рекламной конструкции;

- учет, анализ и расследование нарушений в работе узлов, механизмов и принятие мер по устранению причин их возникновения;

- безопасное проведение работ, включая ограждение мест проведения работ и использование страховочных приспособлений.

4. Дополнительные требования по эксплуатации электроустановок рекламных конструкций:

4.1. Эксплуатацию электроустановки должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации владельцем конструкции (ответственным за эксплуатацию) может быть создана энергослужба, укомплектованная персоналом соответствующей квалификации.

4.2. Для непосредственного выполнения обязанностей по  организации эксплуатации электроустановок владелец рекламной конструкции назначает ответственного за электрохозяйство.

В случае если установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВт, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

4.3. Ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить:

- учет электрической энергии;

- проведение необходимых испытаний электрооборудования;

- выполнение предписаний государственных надзорных органов.

5. При проведении технического обслуживания и ремонта рекламных конструкций в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией, оформляются акты о произведенных работах. Данные документы хранятся на протяжении всего срока эксплуатации рекламной конструкции.

6. При эксплуатации рекламной конструкции производятся технические проверки состояния рекламной конструкции с периодичностью, определенной в проектной документации. В случае обнаружения деформаций, перемещений, трещин необходимо проведение расчетов подтверждающих, что их значение меньше нормативного. В противном случае эксплуатация рекламной конструкции с указанными дефектами должна быть прекращена до устранения выявленных дефектов.

Статья 13. Требования по проведению мероприятий для рекламных конструкций с истекшим сроком службы или использованным назначенным ресурсом

1. До истечения срока службы рекламной конструкции, установленного в проектной документации, необходимо проведение проверки технического состояния с целью получения заключения о возможности дальнейшей эксплуатации.

2. Для проведения проверки технического состояния привлекается организация, имеющая право на данный вид деятельности. В ходе проведения проверки должен быть проведен неразрушающий контроль рекламной конструкции с целью выявления внутренних дефектов, износа, коррозии, усталости металла.

На основании результатов проверки технического состояния рекламной конструкции привлеченная организация выдает заключение о возможности продления срока ее эксплуатации с указанием срока такого продления или обоснованное заключение о невозможности  дальнейшей эксплуатации.

3. В случае, если дальнейшая эксплуатация рекламной конструкции возможна после проведения ее ремонта или замены несущих элементов, конструкция после проведения указанного ремонта, замены подлежит повторной проверке для определения возможности ее дальнейшей эксплуатации.

4. В случае если в результате проверки технического состояния рекламной конструкции выявляется невозможность ее дальнейшей эксплуатации, рекламная конструкция подлежит демонтажу и утилизации.

Глава 7. Требования к правилам и формам оценки соответствия рекламных конструкций

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СТАТЬИ 14-16 НАХОДЯТСЯ В СЕРЬЕЗНОЙ  РЕДАКЦИИ.

Статья 14. Общие требования, формы и схемы оценки соответствия рекламных конструкций

1. Оценка соответствия рекламных конструкций осуществляется в целях определения соблюдения требований настоящего Специального технического регламента при разработке, проектировании, производстве, размещении, монтаже и эксплуатации рекламных конструкций и проводится в следующих формах:

- экспертизы  проектной документации рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии);

- экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии);

-экспертизы текущего технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки (при наличии).

Объем экспертиз устанавливается в статьях 17-19 настоящего Специального технического регламента.

Экспертизы рекламной конструкции и ее электроустановки могут проводиться раздельно.

2. Экспертизу проводят экспертные организации, отвечающие требованиям, установленным в настоящем  Специальном техническом регламенте. Требования к экспертным организациям изложены в Приложении № 5.

3. Экспертиза проектной документации,  экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции и ее электроустановки, экспертиза текущего технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки,  проводятся для всех типов рекламных конструкций, попадающих в сферу применения настоящего Специального технического регламента.

4.Сроки проведения экспертизы текущего технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки определяются в соответствии с требованиями статей 15 и 16 и с учетом требований пунктов  5-9 настоящей статьи.

5. Срок проведения очередной экспертизы технического состояния рекламной конструкции определяется равным одному году  с момента проведения последней экспертизы, в случае:

- выявления экспертной организацией при проведении экспертизы технического состояния рекламной конструкции, грубых нарушений правил эксплуатации, или дефектов, не вызывающих прямую угрозу для жизни или здоровья граждан, либо причинения вреда имуществу физических или юридических лиц,

- отсутствия в проектной документации расчетного срока службы рекламной конструкции,

6. Под грубыми нарушениями правил эксплуатации или дефектами, не вызывающими прямую угрозу для жизни или здоровья граждан, либо причинения вреда имуществу физических или юридических лиц понимают:

- отсутствие или значительное повреждение (до 50% поверхности) защитного покрытия силовых элементов конструкции;

- наличие язвенной коррозии в сварных швах;

- наличие слоистой коррозии у части элементов силовой конструкции;

- наличие механических повреждений из-за непредусмотренного внешнего воздействия не приводящих к потере несущей способности силовой конструкции;

Для электроустановки грубыми нарушениями являются:

- отсутствие защитных крышек, уплотнительных муфт и т.д. на боксах и распаечных коробках;

- наличие механических повреждений защитных рукавов;

- наличие подгоревших контактов в соединениях с электроаппаратурой;

- наличие участков электропроводки с потерявшей эластичность изоляцией;

7. В случае обнаружения дефектов, представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, экспертная организация немедленно сообщает о необходимости принятия мер по оперативному устранению дефектов владельцу рекламной конструкции и в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку рекламной конструкции.

8. При отсутствии дефектов представляющих угрозу для жизни или здоровья граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, срок проведения очередной экспертизы не может быть меньше одного года.

9. При продлении срока эксплуатации рекламной конструкции сверх срока службы, указанного в проектной документации, экспертизы технического состояния проводятся ежегодно.

.

Статья 15. Сроки проведения экспертиз технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки

1.По истечению первого года эксплуатации проводится первая экспертиза технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки. По результатам экспертизы определяется срок проведения второй экспертизы технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки .Срок проведения второй экспертизы рекламной конструкции не может превышать двух лет для конструкций: плоскостные настенные панно (брандмауэры), сетки, панели на опорах и на зданиях (кроме консольно расположенных с площадью рекламной поверхности одной стороны менее 4,5 кв. метров) . Для остальных типов применяемых конструкций – срок проведения второй экспертизы равен одному году. Срок проведения второй экспертизы электроустановки рекламной конструкции не зависимо от типа конструкции, равен одному году

2.Последующие экспертизы технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки проводятся ежегодно.

3. В случае если проект рекламной конструкции (электроустановки), производство, монтаж и эксплуатация  рекламной конструкции выполнялись организациями, имеющими сертифицированную систему менеджмента качества в соответствующей области работ и услуг, или сертифицировавшими выполняемые ими работы и услуги на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере организации и технологии строительства, срок проведения второй и последующих экспертиз технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки определяется в соответствии с требованиями статьи 16.

Статья 16. Сроки проведения экспертиз технического состояния находящейся в эксплуатации рекламной конструкции и ее электроустановки для сертифицированных организаций

1.К сертифицированной деятельности, обеспечивающей повышенный уровень безопасности рекламных конструкций, относятся:

- обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений и контроль качества строительства;

-     выполнение функций заказчика (застройщика) и генерального подрядчика;

-     услуги по производственно-технической комплектации строительства;

-   производство земляных работ, устройство оснований и фундаментов в том числе (выделяется отдельно) - водопонижение; - специальные работы по укреплению грунтовых оснований; - свайные работы;

-  возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в том числе: - выполнение бетонных работ; - монтаж металлоконструкций;

-     выполнение работ по устройству гидроизоляционных и антикоррозийных покрытий;

-     выполнение работ по монтажу и наладке технологического оборудования;

-   разработка архитектурных проектов, в т.ч. зданий, сооружений и их комплексов,  малых форм и садово-паркового обустройства территорий;

-   проектирование систем инженерного оборудования и систем кондиционирования воздуха;

-   проектирование сетей электроснабжения, электроустановок зданий и сооружений, устройств связи сигнализации и управления

2. По истечению первого года эксплуатации проводится первая экспертиза технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки. По результатам экспертизы определяется срок проведения второй экспертизы технического состояния рекламной конструкции и ее электроустановки.Срок проведения второй экспертизы не может превышать:

- 2/3 расчетного срока эксплуатации

-срока определяемого в соответствии с таблицей №3

3. Последующие экспертизы технического состояния проводятся с периодичностью, не превышающей сроков, указанных в таблице № 3.

4. Допускается при второй и последующих экспертизах технического состояния проведение 50 процентного выборочного контроля, обследуемых рекламных конструкций и их электроустановок.

Таблица №3. Периодичность проведения экспертиз технического состояния находящихся в эксплуатации рекламных конструкций и их электроустановок.

| №№ п/п | Наименование рекламных конструкций | Максимальный срок до проведения второй экспертизы технического состояния (количество лет) | Максимальный срок между последующими экспертизами технического состояния (количество лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рекламная конструкция | Электроустановка рекламной конструкции | Рекламная конструкция | Электроустановка рекламной конструкции |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Панели, консольно расположенные на зданиях, с площадью одной стороны 4.5 кв. м и более | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Транспарант – перетяжки | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Рекламные конструкции над мостами и туннелями | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Флаговые рекламные конструкции | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Настенные панно (брандмауэры) с объемным каркасом, световые короба с с жесткой лицевой панелью | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Настенные панно (брандмауэры) с объемным каркасом, световые короба с рекламной поверхностью выполненной из банерного полотна | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Крышные установки | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Арки, порталы, рамы над проезжей частью | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Панели на опорах и на зданиях (исключая консольного типа крепления). | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Плоскостные настенные панно (брандмауэры), сетки | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Пилоны, щитовые конструкции малого или городского формата формата до 10 кв. м. одной стороны, тумбы, стелы, пилларсы | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Отдельностоящие щитовые рекламные конструкции формата от 10 кв.м одной стороны, объемно-пространственные и нестандартные конструкции | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Видеоэкраны | 2 | 1 | 2 | 1 |

Статья 17. Экспертиза проектной документации. Правила оценки соответствия

1. Экспертиза проектной документации рекламной конструкции проводится на предмет оценки соответствия проектной документации требованиям настоящего специального технического регламента.

2. При экспертизе проектной документации рекламной конструкции проверяется:

- полнота и информативность проекта;

- обоснованность выбора технических решений в части прочности, надежности, долговечности и функциональности;

- правильность выбора материалов и комплектующих изделий в части прочности, надежности и долговечности;

- правильность выполненных расчетов;

- соответствие расчетных данных рекомендуемым значениям допустимых нагрузок на элементы несущих конструкций здания или сооружения (для конструкции, размещаемой на здании или сооружении).

3. Экспертиза проектной документации электроустановки рекламной конструкции проводится при наличии в составе рекламной конструкции электроустановки. В ходе экспертизы проверяется:

- полнота  и информативность проекта;

- правильность выполненных расчетов;

- обоснованность выбора аппаратов защиты и устройств отключений;

- обоснованность выбора кабельной  продукции;

- наличие защиты электрооборудования и электропроводки от атмосферных и механических воздействий;

- наличие и правильность указаний по выполнению монтажа.

4. Для проведения экспертизы проектной документации рекламной конструкции представляется комплект документов согласно Приложению № 5. По результатам экспертизы проектной документации рекламной конструкции оформляется заключение.

5. При отрицательном заключении к заключению прилагается перечень замечаний.

6. После устранения замечаний проводится повторная экспертиза проектной документации рекламной конструкции.

Статья 18 Экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции

1. Экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламных конструкций проводится на предмет соответствия вновь установленной рекламной конструкции проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации. Экспертиза  заключается в проведении инструментального, неразрушающего контроля рекламной конструкции и (или) электроустановки и сравнении полученных результатов с проектной документацией.

2. При проведении экспертизы рекламной конструкции  проверяются:

- наличие проектной документации

- наличие заключения по экспертизе проекта;

- наличие акта на скрытые работы (при необходимости);

- сертификаты на применяемые материалы и комплектующие изделия, если таковые материалы и изделия подлежат обязательной сертификации

- соответствие конструкции принятым в проекте техническим решениям;

- соответствие основных используемых материалов и изделий проектной спецификации;

- состояние сварных соединений и узлов крепления основных элементов конструкции;

- наличие механических повреждений, отклонения основных элементов от проектной документации.

3. Экспертиза вводимой в эксплуатацию электроустановки проводится на предмет оценки соответствия электроустановки рекламной конструкции проектной документации и исполнительной схеме (схемам).

4. При проведении экспертизы электроустановки конструкции проверяется правильность выполненных электромонтажных работ и наличие следующей документации:

- проектной документации электроустановки;

- исполнительной документации (в случае отклонений от проектных решений);

- заключения по экспертизе проекта электроустановки;

- протоколов замеров электротехнических параметров.

5. По результатам экспертизы вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции оформляется заключение.

6. При отрицательном заключении к заключению прилагается перечень замечаний.

7. После устранения замечаний проводится повторная экспертиза вводимой в эксплуатацию рекламной конструкции.

Статья 19. Экспертиза технического состояния рекламной конструкции, находящейся в эксплуатации

1. Экспертиза технического состояния рекламной конструкции, находящейся в эксплуатации, проводится на предмет соответствия эксплуатируемой рекламной конструкции требованиям настоящего  Специального технического регламента с периодичностью, установленной в статье 14 настоящего Специального технического регламента.

2. При экспертизе технического состояния рекламной конструкции проводится инструментальный, неразрушающий контроль с целью определения степени износа и возможных отклонений от проекта, появившихся в процессе эксплуатации.

3. При экспертизе технического состояния  рекламной конструкции проверяются:

- возможные изменения в геометрии конструкции, деформации несущих элементов рекламной конструкции;

- состояние стен, балок, перекрытий и т.д., используемых для крепления либо опоры на них рекламной конструкции, с целью выявления повреждений, вызванных установкой рекламной конструкции и ее эксплуатацией (для конструкций, размещаемых на зданиях, сооружениях);

- степень затяжки и состояние узлов крепления (соединения);

- оценка степени коррозионных повреждений;

- состояние сварных соединений;

- наличие механических повреждений элементов конструкции;

- состояние антикоррозионного покрытия;

- степень повреждения бетонных и железобетонных изделий (при наличии).

4. При экспертизе технического состояния электроустановки рекламной конструкции проводятся контрольные измерения параметров с целью проверки технического состояния электрооборудования и проверяется:

- соответствие характеристик установленного электрооборудования (аппаратов защиты, коммутационных аппаратов, потребителей) и кабельных линий характеристикам, указанным в проектной документации (исполнительной схеме);

- отсутствие повреждений кабельных линий и аппаратуры;

- наличие и целостность защитных проводников;

- работоспособность соответствующих аппаратов защиты по дифференциальному току.

5. По результатам экспертизы технического состояния рекламной конструкции оформляется заключение.

6. При отрицательном заключении к заключению прилагается перечень замечаний.

7. После устранения замечаний проводится повторное обследование технического состояния рекламной конструкции.

Статья 20. Государственный контроль (надзор) за соблюдением настоящего технического регламента

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего специального технического регламента осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Требования при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций

Статья 19. Требования безопасности при выводе из эксплуатации и утилизации рекламных конструкций.

1. При проектировании рекламных конструкций должны быть предусмотрены меры по их безопасной утилизации по окончании эксплуатации с исключением угрозы для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. Проектная документация должна содержать перечень основных действий (указаний) по утилизации рекламной конструкции и ее составных частей, в том числе электроустановок.

В частности, в проектной документации должны быть указаны:

- перечень элементов, узлов и механизмов, требующих специальных приемов утилизации, в том числе аккумуляторов, элементов, содержащих ртуть и другие ядовитые вещества, люминесцентных ламп, элементов, содержащих драгметаллы, изделий из стекла, резинотехнических изделий, изделий из полиэтилена, пенопласта, пенополиуретана и других неорганических материалов, изделий из цветных металлов, жидких компонентов;

- указания по утилизации каждого из компонентов перечня, с выделением тех, которые утилизируются только специализированными организациями;

- указания по восстановлению элементов, которые целесообразно использовать в качестве запчастей;

- указания по методике демонтажа конструкции, обеспечивающей безопасность и экологическую чистоту работ, в том числе указания по демонтажу крупных, тяжелых или специфически установленных элементов, порядок слива из механизмов конструкции смазочных материалов и технических жидкостей, способы удаления остатков строительного мусора.

2. Основанием для вывода рекламной конструкции из эксплуатации служит:

- решение владельца

- истечение срока службы рекламной конструкции,

- предписание органов, уполномоченных осуществлять контроль (надзор) за соблюдением настоящего Специального технического регламента,  о нарушениях условий эксплуатации, связанных с угрозой для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Глава 9. Заключительные и переходные положения

Статья 20. Заключительные положения

1. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Специального технического регламента в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.

2. Впредь до приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим техническим регламентом, указанные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему техническому регламенту.

Статья 21. Переходные положения

1. На рекламные конструкции, которые были разработаны, спроектированы, произведены, и установлены до вступления в силу настоящего технического регламента, распространяются требования, действовавшие до вступления в силу настоящего технического регламента, за исключением требований к территориальному размещению рекламных конструкций.

2. Требования к территориальному размещению рекламных конструкций, устанавливаемые настоящим техническим регламентом, распространяются на рекламные конструкции, размещенные до вступления в силу настоящего технического регламента.

3. Рекламные конструкции, размещенные с нарушением требований к территориальному размещению, должны быть демонтированы или приведены в соответствие с требованиями настоящего технического регламента в течение трех лет с момента вступления в силу настоящего технического регламента.

4. При проведении модернизации рекламных конструкций или изменении территориального размещения рекламных конструкций, установленных до вступления в силу настоящего технического регламента, должны соблюдаться требования настоящего технического регламента.

Статья 21. Вступление в силу технического регламента

Настоящий специальный технический регламент «О безопасности рекламных конструкций и их территориальном размещении» вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.